## Slide 1: 使用TS4与Medici

## Slide 2: 本地使用
注意
  个人数据并不保存在客户计算机中，因此不一定每次都使用同一个客户计算机
  牢记密码

## Slide 3: 软件使用——TSUPREM4 & MEDICI
初始化
相当于从晶圆厂获取晶圆
工艺操作
淀积、氧化、扩散、离子注入、刻蚀等等
结构分析
查看2D生成结构
查看杂质分布
指定初始晶体的尺寸、特性、初始掺杂
电学分析
电学特性曲线（Ids/Vgs/Vds/Vbs）
电子迁移率

## Slide 4: 启动Tsuprem4
Tsuprem4的启动方式为在控制台键入：
tsuprem4 <文件名>
例如 tsuprem4 1D_bipolar 1D_bipolar为已经写好的源文件文件名需区分大小写
tsuprem4将按照源文件逐行 执行，结果将打印在屏幕以及 1D_bipolar.out文件中。

## Slide 5: 建立第一个源文件
Tsuprem4需要首先编辑描述工艺流程的源文件，本节展示如何创立以及编辑源文件
1、第一步：建立工作文件夹，在桌面单击右键建立新工作文件夹

## Slide 6: 建立第一个源文件
2、第二步：进入工作文件夹，单击右键建立空白文件并命名

## Slide 7: 建立第一个源文件
3、第三步：双击打开新建文件，输入 ECHO Hello World 保存并关闭。

## Slide 8: 建立第一个源文件
4、第四步：在文件所在文件夹空白处单击右键，选择 Open In Terminal，打开控制台

## Slide 9: 建立第一个源文件
5、第五步：在弹出的控制台中输入tsuprem4 <文件名>，即可执行文件。文件输出结果同时也会记录在.out中

## Slide 10: 引用文件
同C语言一样，TS4中也可以引用其他文件，
引用可以在编写源文件时添加 SOURCE <文件名>实现
Exiting source file TS4.config.
ECHO Hello World
Hello World
Exiting source file hello.inp.
*** END TSUPREM-4 ***
SOURCE [文件]
  将[文件]中的内容复制过来，再执行，相当于C语言里的include
SOURCE TS4.config
DEFINE STRMYSTR Hello World
ECHO STRMYSTR
ASSIGN NAME=MYVAR C.VAL="Hello World"
ECHO @MYVAR

## Slide 11: TS4.config
本次试验需要统一引用TS4.config
该文件已被放置在zl43’s Home文件夹中，引用时需要将其复制到源文件相同的文件夹中

## Slide 12: TSUPREM4 宏与变量
SOURCE TS4.config
DEFINE STRMYSTR Hello World
ECHO STRMYSTR
ASSIGN NAME=MYVAR C.VAL="Hello World"
ECHO @MYVAR
DEFINE STRMYSTR Hello World
ECHO STRMYSTR
----->
ECHO Hello World
Hello World
ASSIGN NAME=MYVAR C.VAL="Hello World"
ECHO @MYVAR
----->
ECHO Hello World
Hello World

## Slide 13: TSUPREM4 循环
SOURCE TS4.config
LOOP STEPS=4 INDEX=LOOPINDEX
ASSIGN NAME=MYLOOPVAR N.VAL=1E17,5E16,1E16,5E15
ECHO @LOOPINDEX,@MYLOOPVAR
L.END
LOOP STEPS=4 INDEX=LOOPINDEX
loop #001:
……
1,1e+17
……
loop #004:
……
4,5e+15
L.END

## Slide 14: TSUPREM4 分支
SOURCE TS4.config
LOOP STEPS=2 INDEX=LOOPINDEX
IF (@LOOPINDEX==2)
ECHO HERE
ELSE
ECHO NOT HERE
IF.END
L.END

## Slide 15: TSUPREM4 工艺模拟控制语句
LINE语句
  X代表画垂直线，Y代表画水平线
X
Y
LINE X=0.4
0

## Slide 16: TSUPREM4 工艺模拟控制语句
SPACING
SOURCE TS4.config
LINE Y LOCATION=0 TAG=top SPACING=1
LINE Y LOCATION=10 TAG=bot SPACING=1
LINE X LOCATION=0 TAG=left SPACING=0.1
LINE X LOCATION=5 TAG=right SPACING=0.2
INITIALIZE
PLOT.2D GRID
0.1
0.2
插值

## Slide 17: TSUPREM4 工艺模拟控制语句
材料：
  REGION <c>
  INITIALIZE MATERIAL=<c>
  请大家通过实验摸索这两个命令的异同

## Slide 18: TSUPREM4 工艺模拟控制语句
DEPOSITION —— 淀积
  SPACES 与 LINE语句中的含义相同
ETCH —— 移除指定的材料
  注意工艺上实际的含义
ETCH OXIDE ALL
SiO2
Si
SiO2
?

## Slide 19: TSUPREM4 工艺模拟控制语句
IMPLANT
DIFFUSION
  对器件进行加热也用这个工艺步骤

## Slide 20: TSUPREM4 绘图语句
PLOT.2D 用来绘制当前器件的结构
PLOT.1D PRINT.1D 用来显示物理量的分布
  加OPTION QUIET能够让PRINT.1D的输出易于辨认
如果你用LaTeX写实验报告，则可以：
  在脚本的开头加 OPTION DEVICE=PS-C
  图会输出到一个postscript文件中，所以就不同截图了

## Slide 21: MEDICI 的使用
MEDIC基本使用方式同TSUPREM4类似
可以把MEDICI理解成某种“测试工具”
  软件重点：学习固定某个参数，绘制电学量关系曲线的方法
  技巧：选择合适的坐标区间
.ivl输出文件是原始数据，可使用Matlab处理
.out 是命令行的输出（与tsuprem4相同）

## Slide 22
TS4与MEDICI更多指令参见 工艺和器件模拟软件使用手册.pdf

## Slide 23: 容易犯的错误和解决方法
命令拼错了
  把文本编辑器的字体设置大一些……
  仔细看软件给出的输出，TSUPREM4的错误信息很详细， 并且会告诉你错误的位置、类型以及如何改正
我的曲线什么的和别人不一样
  研究一下实验指示书和软件手册，看看是不是漏了某个参数或者误设置了某个参数
  仔细看脚本代码，是不是误注视掉了有用的命令
给出最小错误样本
  多用ECHO、PAUSE等控制命令，准确定位错误

## Slide 24: 实验报告要求
工艺实验：
  叙述工艺模拟的步骤，例如，每一步使用了什么命令，这个命令设置了什么参数，但不要原封不动贴代码
  贴上必要的输出结果，例如曲线、PRINT.1D的输出
器件模拟
  对软件本身的使用，不对大家做过多要求
  重点在于数据的处理和分析
认真回答思考题会得到加分
在网络学堂上共享技术心得将获得加分
  比如软件使用的技巧等