## Slide 1
李学清
xueqingli@tsinghua.edu.cn
2024年3月5日
数字逻辑与处理器基础
Fundamentals of Digital Logic and Processor
第二讲 数的表示与布尔代数

## Slide 2: 通知、答疑
后选课的同学
  自学、网络学堂补交第一次作业
微信
  实名
课程助教
  陈一鸣、王健丰、杜禧瑞、李泰昕
答疑
  周六，7pm-9pm
  罗姆电子工程系馆 8-208

## Slide 3: 课程回顾
  为什么IC和CPU如此重要？有需求
    用有限的电路结构解决各式各样的计算
    设计约束和指标需求
  如何应对这些需求
    数字化、同步化、结构化
    定制硬件和通用软件
    使用EDA工具
  为什么IC发展地如此迅猛
    摩尔定律，架构创新
  课程培养目标
    获取知识，掌握技能，实践思想与方法论

## Slide 4: 布尔代数的定位
The ‘big-bang’ starts with ‘0’ and ‘1’
  In complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) technology
周 | 日期 | 暂定主要内容
1 | 2/27 | 概论
2 | 3/5 | 布尔代数
3 | 3/12 | 组合逻辑
4 | 3/19 | 时序逻辑
5 | 3/26 | 时序逻辑
6 | 4/2 | 计算机指令系统
7 | 4/9 | 计算机指令系统
8 | 4/16 | 微处理器
9 | 待定 | 期中考试
10 | 4/30 | 劳动节放假
11 | 5/7 | 微处理器
12 | 5/14 | 微处理器/流水线
13 | 5/21 | 流水线
14 | 5/28 | 流水线
15 | 6/4 | 存储器
16 | 6/11 | 存储器/IO与总线/总结
Notes: He has “100” kids
We have “10000” lectures

## Slide 5: 本节课目录
数的编码与二进制表示
算术与函数的布尔代数表示
布尔表达式的化简

## Slide 6: 编码和解码
QR code
Bar code
某种信息格式
e.g. 图像、视频、音频
另一种格式 e.g. 字符串
JPEG文件头
Hello world
编码(Encoding)
解码(Decoding)
Notes: Quick response code

## Slide 7: 为什么用二元编码/二进制？
容易表示和存储
只用两种状态(‘0’ 和 ‘1’)
  晶体管的导通表示“1”， 截止表示“0”
  电位的高表示“1”，低表示“0”
为什么不用十进制？
材料极化特性
磁场、自旋方向
……
Scale

## Slide 8: 为什么用二元编码/二进制？
运算简单
加法和乘法
  0＋0＝(0)0，0＋1＝(0)1，1＋1＝(1)0
  0×0＝0，0×1＝0，1×1＝1
逻辑对应：
  二进制“1/0”与逻辑值“真/假”
Notes: 算术运算和逻辑运算是计算机的基本运算，采用二进制可以简单方便地进行这两类运算
二进制数的算术运算特别简单，加法和乘法仅各有3条运算规则( 0＋0＝0，0＋1＝1，1＋1＝1 0和0×0＝0，0×1＝0，1×1＝1 )，运算时不易出错，。
数值对应：二进制数的“1”和“0”正好可与逻辑值“真”和“假”相对应，便于计算机进行电气连接和逻辑运算

## Slide 9: 为什么用二元编码/二进制？
传输简单
噪音容限高可靠性高
问题：如何处理噪音的干扰？
Output
Input

## Slide 10: 为什么用二元编码/二进制？
传输简单
  噪音容限高可靠性高
Legal region
Illegal region
Input
Output
Input
Output
Notes: 参考三体保存数据的方法

## Slide 11: 二进制 Binary System
1
.
0
1
1
1
22
21
20
2-1
2-2
Weight
101.112 = 1×22＋0×21＋1×20
＋1×2－1＋1×2－2
= 5.7510
= 5×101＋7×10-1＋5×10-2
Radix point
LSB (Least Significant Bit)
MSB (Most Significant Bit)
ki: 0, 1
Notes: The references say "two to the sixteenth power" or "two to the power of sixteen" but that is only done in very formal speech. Ironically, in actual mathematical usage, the formal pronunciation is not that common.
The more common way to say it (in math class or in a mathematical presentation) is a ellipsis of the first:
two to the sixteenth
or just as commonly
two to the sixteen
depending on how rapid speech you are using.
Of course there are some special cases: x2 is "x squared", x3 is "x cubed". x1 or x0 are mathematically jarring if written alone (they are often, when mathematically allowed, written just "x" and "one"), but if forced would be "x to the one" and "x to the zero", never as an ordinal (it is a solecism to say "x to the first" and way too informal to say .
For example, a polynomial x109 + 9x5 − 2x2 is most likely pronounced:
x to the hundred and nine plus nine x to the fifth minus two x squared.
(or "hundred and ninth"; both are equally possible here). If it were x101 — see discussion here —, you just don't say "one hundred first".)
If variables are involved, the ordinal is not used. xy is
x to the y
(that is, not appending the ordinal suffix '-th').

## Slide 12: 4-bit 二进制整数
BIN |  |  |  | DEC | HEX
23 | 22 | 21 | 20 | DEC | HEX
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6
0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7
BIN |  |  |  | DEC | HEX
23 | 22 | 21 | 20 | DEC | HEX
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9
1 | 0 | 1 | 0 | 10 | A
1 | 0 | 1 | 1 | 11 | B
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | C
1 | 1 | 0 | 1 | 13 | D
1 | 1 | 1 | 0 | 14 | E
1 | 1 | 1 | 1 | 15 | F

## Slide 13: 左移与右移操作
1110. 1-bit right shift=0111.0
14÷21=7
1110. 2-bit right shift=0011.10
14÷22=3 .5
Left shift
左移
对应十进制 x 2
Right shift
右移
对应十进制÷2
0110. 1-bit left shift=01100.
621=12
622=16+8=24
0110. 2-bit left shift=011000.

## Slide 14: 另一种十进制表示法？
310 = 00112
910 = 10012
510 = 01012
39510 = (256+128+8+2+1)10 = (0001 1000 1011)2
Binary-coded decimal (BCD):
每个十进制数字都用二进制单独表示
(395)10  (0011 1001 0101)NEW

## Slide 15: BCD码
Binary-coded decimal
  每个十进制数单独表示
  编码方式不唯一
8421 BCD码
  有权码
  最常用
十进制数 | 8.4.2.1BCD |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1
权重 | 8 | 4 | 2 | 1

## Slide 16: 注意
8421BCD和二进制数有区别！
(395)10 = (0011 1001 0101)BCD =(0001 1000 1011)2
 (0011 1001 0101)2
(0011 1001 0101)2=(512+256+128+16+4+1)10=91710
BCD加法
  3410+4510 = (0011 0100)BCD+ (0100 0101)BCD
  进位（Carry ）
    Try (14)D+(28)D=(0001 0100)BCD+(0010 1000)BCD

## Slide 17: 格雷码
0 0 0
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 1 1
1 0 1
1 0 0
Gray
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Binary
相邻格雷码两个数之间仅有一位编码不同
格雷码将在卡诺图化简中使用

## Slide 18: 减法、负数
加法和减法是最基本的运算
数有正有负，如何表示负数？
44
173
+)
217
0 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1
+)
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
46
173
-)
127
0 0 1 0 1 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 1
-)
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0

## Slide 19: 数值空间的划分
n bit二进制数值空间可表示2n个数值
  000，001，010，011， 100，101，110，111
  哪些表示正数，哪些表示负数？
  划分标准如何？

## Slide 20: 负数的表示方式
一种方式：有符号原码
  010101012 = + 8510
  110101012 = – 8510
如何保证 X+(-X)=0?
2-补码（简称补码，不同于1-补码！）
  为使X+(-X)=0，补码如何表示？
  翻转（+85）的每bit并加1，得到（-85）
补码计算
+8510 + -8510 = 010
010101012
XXXXXXXX2
000000002
Signed binary code
+0(Decimal)
0000
+1
0001
+2
0010
+3
0011
+4
0100
+5
0101
+6
0110
+7
0111
-1
1001
-2
1010
-3
1011
-4
1100
-5
1101
-6
1110
-7
1111
-0(Decimal)
1000
101010112
Problem??
+8510 + -8510 = 010
010101012
110101012
000000002
+
≠
Notes: - 源码和二补码保留，放到后面

## Slide 21: 比较
Signed binary code （原码）
+0(Decimal)
0000
+1
0001
+2
0010
+3
0011
+4
0100
+5
0101
+6
0110
+7
0111
-1
1001
-2
1010
-3
1011
-4
1100
-5
1101
-6
1110
-7
1111
-0(Decimal)
1000
2’s complement binary code （2-补码）
0(Decimal)
0000
+1
0001
+2
0010
+3
0011
+4
0100
+5
0101
+6
0110
+7
0111
-1
1111
-2
1110
-3
1101
-4
1100
-5
1011
-6
1010
-7
1001
-8
1000
Range: [-2n-1, 2n-1-1]; Only one representation for 0
MSB is the sign bit (MSB=0, positive; MSB=1, negative.)

## Slide 22: 理解2-补码
十进制负数和2-补码的转化方式？举两个例子
  Q: (-3)10如何转化为 1012?
    写出310的二补码0112, 翻转每个bit得到1002, 并加一得到1012
  Q: 1012如何转化为(-3)10? 一般地，对于n位负数2-补码 (knkn-1..k1)2 (kn=1) ，如何转化为 (–N)10?
    把上一问的方法逆向使用，或者：
    把 (-N)10的2-补码理解为无符号数Nus :
    Nus + N = (11…1)2 + 1 = 2n;
     (– N) = Nus – 2n = kn2n-1 + kn-12n-2 + … + k221 + k1 – 2n = - 2n-1 + kn-12n-2 + … + k221 + k1

## Slide 23
以下哪组选项对-7的4位原码和2补码的编码是正确的：
1111, 1001
0111, 1000
1000, 1000
0111, 1001
A
B
C
D
提交
单选题
5分

## Slide 24: 答案解析
以下哪组选项对-7的4位原码和2补码的编码是正确的
  A. 1111, 1001
  B. 0111, 1000
  C. 1000, 1000
  D. 0111, 1001
解答：A
  利用-7对应的正数进行计算
  +7：0111
  原码：添加符号位1，即1111
  2补码：按位取反加1，即1001

## Slide 25: 理解2-补码
使用无符号二进制的加/减逻辑
  把(1111)2加1，可以得到什么？
  把(0000)2减1，可以得到什么？
  因此，把1111当做-1可以复用加法电路
在此范围内的所有加减操作都是有效的！
从正数到负数：翻转每个比特并加一
-8
1000
0 (Decimal)
0000
(2’s complement)
+1
0001
+2
0010
+3
0011
+4
0100
+5
0101
+6
0110
+7
0111
Positive
Negative
-1
1111
-3
1101
-4
1100
-5
1011
-6
1010
-7
1001
-2
1110
Notes: - 源码和二补码保留，放到后面

## Slide 26: 补码的应用：用加法来实现减法！
‘–N’的补码
  无符号数值： Nus = 2n–N
减法 (3-bit 例子)
  2 – 1 =
  A – N = A + ( – N ) = A + (2n – N) = A + Nus
010
– 001
001
1010
– 0001
1001
2 + 23 – 1
= 2 + (23 – 1) = 2 + (111)us
010
+ 111
1001
Notes: 3-bit example

## Slide 27: 减法 与 调时钟
  A – N = A + ( – N ) = A + (2n – N) = A + (-N)2’s
001
010
011
100
101
110
111
000
011-010
vs
011+110
N
2n-N
or
(-N)2’s

## Slide 28: 用加法来实现减法
A - B = A + (-B) = A + (0 – B)
例：六位二进制数的计算：8-208+(-20)
1 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0
+)
1 0 1 0 0
1
20: 0 1 0 1 0 0
8: 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0
-12: 1
1 0
1 0
-)
传统减法模式：
补码减法模式：
实例验证，补码可以利用加法器实现完整的加减法！
Notes: -20的补码：010100 按位取反101011 再加1101011+000001=101100
-12的补码：001100110011  110011+000001= 110100

## Slide 29
0111
0100
0011
+)
+4
+3
+)
+7
Ignore
10011
1101
0110
+)
-3
+6
+)
+3
1011
0110
0101
+)
+6
+5
+)
+11
Ignore
1101
1010
+)
10111
-3
-6
+)
-9
-5
+7
可有问题？
4-bit digits

## Slide 30: 溢出
什么是溢出
  计算结果超出了可表示数的范围
    -2n-1 ~2n-1-1
如何判断溢出（什么时候可能溢出）
  两正数相加，结果变负数（或零）
  两负数相加，结果变正数（或零）
例： (1) -96-33 (2) -96-32
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
溢出
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未溢出
-128
127
Notes: 2020010459

## Slide 31: 处理溢出
增加位数
01011
00110
00101
+)
+6
+5
+)
+11
忽略
11101
11010
+)
110111
-3
-6
+)
-9
11101
00110
+)
100011
-3
+6
+)
+3
忽略

## Slide 32: 处理溢出
增加位数
  正数增加的位数补0
    0110 -> 00110
    22+21 -> 22+21
  负数增加的位数补1
    1101 -> 11101
    -23 + 22 + 20 -> -24 + 23 + 22 + 20
    负数原来的负权重位变成正权重位

## Slide 33: 溢出的简单判断
  判断是否超出数值范围
  对符号位的进位输入(Cin)和输出(Cout)做异或
Cin | Cout | 结果
0 | 0 | 正确
1 | 0 | 溢出，上溢（正数相加变负数）
0 | 1 | 溢出，下溢（负数相加变正数）
1 | 1 | 正确
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
第二种溢出
两个负数相加变正数
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127
最高位
无进位
符号位
有进位
-128
未溢出
符号位
有进位
最高位
有进位
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第一种溢出
两个正数相加变负数
-129
最高位
有进位
符号位
无进位
Notes: 为什么做异或（正数、负数相加说明为什么）
Zhenhua的习题课说明

## Slide 34
以下2补码运算会溢出的是哪一项？
1001+0110
0011+1110
1101+1011
0101+0111
A
B
C
D
Cin | Cout | 结果
0 | 0 | 正确
1 | 0 | 溢出，上溢（正数相加变负数/0）
0 | 1 | 溢出，下溢（负数相加变正数/0）
1 | 1 | 正确
方法二：
提交
单选题
5分
方法一：判断数值范围

## Slide 35: 答案解析
以下2补码运算会溢出的是哪一项？
  A. 1001+0110; B. 0011+1110; C. 1101+1011; D. 0101+0111
解答：D
  对于A，B两项，都是一正一负相加，正数与负数相加一定不会溢出；
  对于C项，1101即-3，1011即-5，二者相加为-8，在4位2补码数的表示范围内（-8至+7），因此不溢出。
  对于D项，0101即5，0111即7，二者相加为12，超出4位2补码数的表示范围，因此会溢出。
  也可以通过技巧判断：
1101
1011
11000
符号位最高位
进位都为1
0101
0111
01100
符号位进位0，
最高位进位1
课后思考
已知A和B的4比特2补码分别为A=1011和B=0011，请问A-B是否会发生溢出？

## Slide 36: 数的表示与布尔代数
布尔代数
布尔代数
描述
化简
数的表示
ASCII
二进制
Gray
小数
减法与溢出
补码（2补码）
整数
其他表示
有符号数
无符号数
反码（1补码）
定点数
浮点数
BCD
IEEE 754标准

## Slide 37: 本节课目录
数的编码与二进制表示
算术与函数的布尔代数表示
布尔表达式的化简

## Slide 38: 布尔代数的定义
布尔代数是数字系统的数学基础
用逻辑运算符表示输入逻辑变量与输出逻辑变量之间的关系
  运算: NOT（非）, AND（与）, OR（或）
  优先权：非最高，与次之，或最低
  运算符: + (或/逻辑加), (与/逻辑乘),  ( — ) (非/反)

## Slide 39: 基本定律 (1)
Commutative Law 交换律
  X+Y=Y+X XY=YX
Associative Law 结合律
  (X+Y)+Z=X+(Y+Z)=X+Y+Z
  (XY)Z=X(YZ)=XYZ
Distributive Law 分配律
  X+(YZ)=(X+Y)(X+Z)
  X(Y+Z)=XY+XZ
Complement 互补律
  X+X’=1 XX’=0

## Slide 40: 基本定律 (2)
Absorption 吸收率
  X+XY=X
  (可推出 X + X’Y = X+Y)
Idempotent 幂等律
  X+X=X; XX=X
Involution 对合
  (X’)’=X
与0 & 1的运算
  X+0=X, X+1=1
  X1=X, X0=0

## Slide 41: 基本定理 (3)
Consensus theorem 一致性定理（多数定理）
  (X+Y)(Y+Z)(X’+Z)=(X+Y)(X’+Z)
  XY+X’Z +YZ =XY+X’Z
  用于化简逻辑表达式（代数化简法用到）
  用于消除组合电路的竞争冒险（下一次课用到）

## Slide 42: 布尔函数
多种表现形式
  布尔代数的表达式：f(X1, X2, , Xn, 1, 0, , +)
    Variables and operators
  真值表（Truth table）
  电路图（Circuit diagram）

## Slide 43: 德摩根率(De Morgan’s Law)
函数反演的一般形式：
  {f(X1, , Xn, 0, 1, +, )}’ = f(X1’, , Xn’, 1, 0, , +)
  AND  OR, 0  1, X  X’
例子
  其他
=

## Slide 44: 德摩根率(De Morgan’s Law)
A
B
Z
NAND gate
A
B
Z
=
A
B
Z
NOR gate
A
B
Z
(X+Y+Z+)’=X’Y’Z’ 
(XYZ  )’=X’ +Y’+Z’+ 

## Slide 45: 用真值表验证德摩根定律
X | Y | X’ | Y’ | X+Y | XY | (X+Y)’ | X’Y’ | (XY)’ | X’+Y’
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 46: 求反
Y=A(B+C)+CD
Y’=[A(B+C)+CD]’
= [A(B+C)]’(CD)’
= [A’+(B+C)’] (C’+D’)
= (A’+B’C’)(C’+D’)
  与和或互换
  逻辑0和1互换
  布尔变量求反

## Slide 47: 用德摩根定律变换逻辑门电路的形式
与非门等价于对输入取反的或门
或门等价于对输入取反的与非门
或非门等价于对输入取反的与门
与门等价于对输入取反的或非门
Notes: 缩小

## Slide 48: 将与或表达式变换成仅用与非门实现
Y=AB’C’+A’C+BC
Y=[(AB’C’)’(A’C)’(BC)’]’

## Slide 49
如何仅用或非门实现Y=AB’C’+A’C+BC？
Y=[(A+B’+C’)’+(A’+C)’+(B+C)’]’
Y={[(A’+B+C)’+(A+C’)’+(B’+C’)’]’+0}’
Y=(A’+B+C)’+(A+C’)’+(B’+C’)’
A
B
C
提交
单选题
5分

## Slide 50: 答案解析
如何仅用或非门实现Y=AB’C’+A’C+BC？
  A. Y=[(A+B’+C’)’+(A’+C)’+(B+C)’]’
  B. Y={[(A’+B+C)’+(A+C’)’+(B’+C’)’]’+0}’
  C. Y=(A’+B+C)’+(A+C’)’+(B’+C’)’
解答：B
  利用德摩根律，可以得到：
  Y = AB’C’+A’C+BC = (A’+B+C)’+(A+C’)’+(B’+C’)’
  由于只使用或非门，故转换为：
  Y = {[ (A’+B+C)’+(A+C’)’+(B’+C’)’ ]’+0}’
延伸思考：仅用与门、异或门等单独的一个门实现呢？
有哪些门可以通过组合和输入限制实现任意逻辑(Universal Gate)?

## Slide 51: 其他布尔函数
与
  00=0
  01=0
  10=0
  11=1
或
  00=0
  01=1
  10=1
  11=1
非
  0’=1
  1’=0
乘法a×b=f
  0×0=0
  0×1=0
  1×0=0
  1×1=1
加法a+b=cs
  0+0=00
  0+1=01
  1+0=01
  1+1=10
与=乘
异或=和
异或：a⊕b=(～ab)(a~b)
与=进位
f=ab
c=ab
s=ab’+a’b=ab

## Slide 52: 数的表示与布尔代数
布尔代数
布尔代数
描述
化简
布尔逻辑
数的表示
ASCII
二进制
Gray
小数
减法与溢出
补码（2补码）
整数
其他表示
有符号数
无符号数
反码（1补码）
定点数
浮点数
BCD
IEEE 754标准
逻辑门

## Slide 53: 函数的布尔代数描述
二元域上函数的表示方法：
  真值表（及卡诺图）
  表达式
  其他方式（程序、 Binary decision diagram - BDD树）
例：日历子系统
  根据月份和是否闰年的标志，给出这个月份的天数

## Slide 54: 日历子系统的C程序
Integer number_of_days (month, leap_flag) {
  switch (month){
    case ‘january’: return (31);
    case ‘february’: if (leap_flag ==1) then return (29) else return (28);
    case ‘march’: return (31);
    case ‘april’: return (30);
    case ‘may’: return (31);
    case ‘june’: return (30);
    case ‘july’: return (31);
    case ‘august’: return (31);
    case ‘september’: return (30);
    case ‘october’: return (31);
    case ‘november’: return (30);
    case ‘december’: return (31);
    default: return (0);
  }
}

## Slide 55: 日历子系统的逻辑实现
组合逻辑实现过程
  逻辑抽象
    输入: month(a8, a4, a2, a1), leap_flag
    输出: d28, d29, d30, d31
  逻辑函数：真值表
  逻辑表达式与化简
  逻辑电路

## Slide 56: 真值表—输出与输入之间的逻辑关系
Month | Leap | d28 | d29 | d30 | d31
0000 | - | - | - | - | -
0001 | - | 0 | 0 | 0 | 1
0010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0011 | - | 0 | 0 | 0 | 1
0100 | - | 0 | 0 | 1 | 0
0101 | - | 0 | 0 | 0 | 1
0110 | - | 0 | 0 | 1 | 0
0111 | - | 0 | 0 | 0 | 1
1000 | - | 0 | 0 | 0 | 1
1001 | - | 0 | 0 | 1 | 0
1010 | - | 0 | 0 | 0 | 1
1011 | - | 0 | 0 | 1 | 0
1100 | - | 0 | 0 | 0 | 1
1101 | - | - | - | - | -
111- | - | - | - | - | -
a8a4a2a1
无关项
输出不随输入变化
实际情况中不存在
不影响功能

## Slide 57: 逻辑函数
d28 = a8’ and a4’ and a2 and a1’ and leap’
d29 = a8’ and a4’ and a2 and a1’ and leap
Month | Leap | d28 | d29
0000 | - | - | -
0001 | - | 0 | 0
0010 | 0 | 1 | 0
0010 | 1 | 0 | 1
a8a4a2a1

## Slide 58: d28的逻辑电路
d28
a8
a4
a2
a1
leap
a8
a4
a2
a1
leap
d28
n1
n2
n3
n4
n1
n2
n3
Verilog: 一种硬件描述语言
module CalD28 (a8,a4,a2,a1,leap,d28);
input a8,a4,a2,a1,leap;
output d28;
not u1(n1, a8);
not u2(n2, a4);
not u3(n3, a1);
not u4(n4, leap);
and u5(d28, n1, n2, a2, n3, n4);
endmodule
module CalD28 (a8,a4,a2,a1,leap,d28);
input a8,a4,a2,a1,leap;
output d28;
wire n1,n2,n3;
assign n1=(~a8)&(~a4);
assign n2=a2&(~a1);
assign n3=n1&n2;
assign d28=n3&(~leap);
endmodule

## Slide 59: d29的逻辑电路
d29
a8
a4
a2
a1
leap
a8
a4
a2
a1
leap
n1
n2
n3
n1
n2
n3
Verilog代码
module CalD29 (a8,a4,a2,a1,leap,d29);
input a8,a4,a2,a1,leap;
output d29;
not u1(n1, a8);
not u2(n2, a4);
not u3(n3, a1);
and u4(d29, n1, n2, a2, n3, leap);
endmodule
module CalD29 (a8,a4,a2,a1,leap,d29);
input a8,a4,a2,a1,leap;
output d29;
wire n1,n2,n3;
assign n1=(~a8)&(~a4);
assign n2=a2&(~a1);
assign n3=n1&n2;
assign d28=n3&leap;
endmodule
d29

## Slide 60: d30和d31呢？
d30=a8’·a4·a2’·a1’ or a8’·a4·a2·a1’ or a8·a4’·a2’·a1 or a8·a4’·a2·a1
d31=a8’·a4’·a2’·a1 or a8’·a4’·a2·a1 or a8’·a4·a2’·a1 or a8’·a4·a2·a1 or a8·a4’·a2’·a1’ or a8·a4’·a2·a1’ or a8·a4·a2’·a1’
考虑电路， 如何表示它们对应的布尔代数式？
——逻辑化简
Month | d30 | d31
0000 | - | -
0001 | 0 | 1
0010 | 0 | 0
0010 | 0 | 0
0011 | 0 | 1
0100 | 1 | 0
0101 | 0 | 1
0110 | 1 | 0
0111 | 0 | 1
1000 | 0 | 1
1001 | 1 | 0
1010 | 0 | 1
1011 | 1 | 0
1100 | 0 | 1
1101 | - | -
111- | - | -

## Slide 61: 布尔代数式的化简
两级逻辑
  规范形式
  卡诺图
两级逻辑的化简
  卡诺图化简法
  Q-M 法

## Slide 62: 标准形式：两级逻辑
SOP 和 POS
  Sum of Products 与或表达式
  Product of Sums 或与表达式
Month | d30 | d31
0000 | - | -
0001 | 0 | 1
0010 | 0 | 0
0010 | 0 | 0
0011 | 0 | 1
0100 | 1 | 0
0101 | 0 | 1
0110 | 1 | 0
0111 | 0 | 1
1000 | 0 | 1
1001 | 1 | 0
1010 | 0 | 1
1011 | 1 | 0
1100 | 0 | 1
1101 | - | -
111- | - | -
d31=a8’·a4’·a2’·a1 or a8’·a4’·a2·a1 or a8’·a4·a2’·a1 or a8’·a4·a2·a1 or a8·a4’·a2’·a1’ or a8·a4’·a2·a1’ or a8·a4·a2’·a1’
Σ(ABCD)

## Slide 63: 逻辑函数的最小项，记为m
在n变量逻辑函数中，包含全部n个变量的与项，其中每个变量必须且只以原变量或反变量的形式出现一次
Minterm | mi | Logic values of variables |  |  | Subscript i
 |  | A | B | C | 
A’B’C’ | m0 | 0 | 0 | 0 | 0
A’B’C | m1 | 0 | 0 | 1 | 1
A’BC’ | m2 | 0 | 1 | 0 | 2
A’BC | m3 | 0 | 1 | 1 | 3
AB’C’ | m4 | 1 | 0 | 0 | 4
AB’C | m5 | 1 | 0 | 1 | 5
ABC’ | m6 | 1 | 1 | 0 | 6
ABC | m7 | 1 | 1 | 1 | 7
 | Weight | 22 | 21 | 20 | 
MSB
LSB

## Slide 64: 用最小项表示逻辑函数(SOP)
0112=310
0102=210
1112=710
1002=410
MSB
LSB

## Slide 65: 在真值表中使用最小项
a8a4a2a1 | d30
0000 | -
0001 | 0
0010 | 0
0011 | 0
0100 | 1
0101 | 0
0110 | 1
0111 | 0
1000 | 0
1001 | 1
1010 | 0
1011 | 1
1100 | 0
1101 | -
111- | -
a8a4a2a1 | Min-term | d30
0000 | m0 | -
0001 | m1 | 0
0010 | m2 | 0
0011 | m3 | 0
0100 | m4 | 1
0101 | m5 | 0
0110 | m6 | 1
0111 | m7 | 0
1000 | m8 | 0
1001 | m9 | 1
1010 | m10 | 0
1011 | m11 | 1
1100 | m12 | 0
1101 | m13 | -
111- | m14-m15 | -
Notes: （改标题，都改成中文）

## Slide 66: POS逻辑表示

## Slide 67: 逻辑函数的最大项，记为M
在n变量逻辑函数中，包含全部n个变量的或项，其中每个变量必须且只以原变量或反变量的形式出现一次
Max-term | Mi | Logic values of variables |  |  | Subscript i
 |  | A | B | C | 
A+B+C | M0 | 0 | 0 | 0 | 0
A+B+C’ | M1 | 0 | 0 | 1 | 1
A+B’+C | M2 | 0 | 1 | 0 | 2
A+B’+C’ | M3 | 0 | 1 | 1 | 3
A’+B+C | M4 | 1 | 0 | 0 | 4
A’+B+C’ | M5 | 1 | 0 | 1 | 5
A’+B’+C | M6 | 1 | 1 | 0 | 6
A’+B’+C’ | M7 | 1 | 1 | 1 | 7
 | Weight | 22 | 21 | 20 | 
MSB
LSB

## Slide 68: 最小项mi & 最大项Mi
规律：
为什么？

## Slide 69: 最小项mi & 最大项Mi
规律：

## Slide 70: 卡诺图
游泳
跑步
足球
逻辑表示图的发展
  文氏图，1881年， 表示集合关系
  维奇图(Veitch Diagram)，1952年，爱德华·维奇提出后用以描述并最小化布尔表达式
  卡诺图，1953年，美国贝尔实验室的电信工程师莫里斯·卡诺(Maurice Karnaugh)在 1953年根据维奇图改进。

## Slide 71: 两变量的卡诺图
B A | 0 | 1
0 |  | 
1 |  | 
B A | 0 | 1
0 | m0(A’B’) | m1(A’B)
1 | m2(AB’) | m3(AB)
f (A, B)
例如：f(A,B)=AB’
B A | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 72: 三变量的卡诺图
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | m0(A’B’C’) | m1(A’B’C) | m3(A’BC) | m2(A’BC’)
1 | m4(AB’C’) | m5(AB’C) | m7(ABC) | m6(ABC’)
f(A, B, C)
格雷码的应用

## Slide 73: 四变量卡诺图的一种形式
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | m0(A’B’C’D’) | m1(A’B’C’D) | m3(A’B’CD) | m2(A’B’CD’)
01 | m4(A’BC’D’) | m5(A’BC’D) | m7(A’BCD) | m6(A’BCD’)
11 | m12(ABC’D’) | m13(ABC’D) | m15(ABCD) | m14(ABCD’)
10 | m8(AB’C’D’) | m9(AB’C’D) | m11(AB’CD) | m10(AB’CD’)
f (A, B, C, D)

## Slide 74: 四变量卡诺图的另一种形式
AB CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | m0(A’B’C’D’) | m4(A’BC’D’) | m12(ABC’D’) | m8(AB’C’D’)
01 | m1(A’B’C’D) | m5(A’BC’D) | m13(ABC’D) | m9(AB’C’D)
11 | m3(A’B’CD) | m7(A’BCD) | m15(ABCD) | m11(AB’CD)
10 | m2(A’B’CD’) | m6(A’BCD’) | m14(ABCD’) | m10(AB’CD’)
f (A, B, C, D)

## Slide 75: 将函数表示成最小项相或的形式

## Slide 76: 用卡诺图表示逻辑函数
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 0 | 0
01 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 1 | 1 | 1
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 |  | 
01 | 1 |  |  | 1
11 |  |  | 1 | 
10 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 77
布尔函数的描述方式包括：（多选题）
逻辑表达式
真值表
卡诺图
二元决策图
A
B
C
D
Time: 60s
提交
多选题
5分
Notes: 这道题的答案是ABCD都有。

## Slide 78: 本节课目录
数的编码与二进制表示
算术与函数的布尔代数表示
布尔表达式的化简

## Slide 79: 逻辑化简举例
Consensus theorem一致性定理(多数定理)
Notes: 蓝色部分为利用到的定理，建议学生课后对照课件自主推导每一步

## Slide 80: 化简动机
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
规范形式使得逻辑函数复杂化，其对应门电路也非常复杂
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
F=AB’+AB=A(B’+B)=A
F=A’B’+AB’=(A’+A)B’=B’

## Slide 81: 两级逻辑化简
有其他方法加速化简过程吗？
卡诺图
（可选）CAD工具
  Q-M算法

## Slide 82: 卡诺图化简法
相邻两个最小项仅有1个输入逻辑变量的取值不同，互补
只有C这一输入逻辑
变量取值不同
只有A这一输入逻辑变量取值不同
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
Only B input is different

## Slide 83: 卡诺图化简法
相邻两个最小项仅有1个输入逻辑变量的取值不同，互补
如果这两个相邻最小项都使输出为1，则这两个最小项可合并，消除一个输入逻辑变量
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
ABC+ABC’ = AB 
可以合并为AB，与C的值无关

## Slide 84: 卡诺图化简法
相邻两个最小项仅有1个输入逻辑变量的取值不同，互补
如果这两个相邻最小项都使输出为1，则这两个最小项可合并，消除一个输入逻辑变量
如果有四个相邻的最小项都使得输出函数取值为1，则这四个最小项可以合并，消除两个输入逻辑变量
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
AB
A’B
可以合并为B，与A、C值无关

## Slide 85: 卡诺图化简法
如何保证卡诺图化简结果是最简的？ “蕴含”的概念
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
B

## Slide 86: Implicant 蕴含项
如果F=1则G=1，那么F是G的蕴含项（Implicant）：F  G
  助记：【F有效/成立】“implies”【G有效/成立】
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
F=BC’ (=A’BC’+ABC’)
Function F
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
Function G
G=BC’+ABC
F=1  G=1
Notes: F1的蕴含项: xy’, x’y
F2的蕴含项: x, y, xy, xy’, x’y

## Slide 87: Prime Implicant 本原蕴含项
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
函数F的蕴含项P，如果不存在一个蕴含项QP，使得P  Q  F，则称P为本原蕴含项
①
②
③
①: 蕴含项，非本原蕴含项
②/③:本原蕴含项

## Slide 88: Essential Prime Implicant本质本原蕴含项
如果一个函数中某个元素(最小项)仅由一个本原蕴含项覆盖，则该本原蕴含项为本质本原蕴含项
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
②
③
②/③:本质本原蕴含项，因为 A’BC’和ABC分别只能由②和③覆盖
Y=BC’+AB
②/③:本原蕴含项

## Slide 89: 寻找本质本原蕴含项举例1
本原蕴含项: BC’, AC, AB, A’C’D, A’B’D, B’CD
谁是本质本原蕴含项?
本质本原蕴含项: BC’, AC
Y=BC’+AC+A’B’D
不能被其它本原蕴含项覆盖
AB CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 1 | 0
01 | 1 | 1 | 1 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1
10 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 90: 寻找本质本原蕴含项举例2
本原蕴含项: BD, ACD, ABC’, A’C’D, A’BC
谁是本质本原蕴含项?
非本质本原蕴含项: BD
Y=ACD+ABC’+A’C’D+A’BC
只能被一个本原蕴含项覆盖
AB CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 1 | 0
01 | 1 | 1 | 1 | 0
11 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 91: 寻找本质本原蕴含项举例3
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
本原蕴含项: A’C, A’B, AB’, AC’ , B’C, BC’
谁是本质本原蕴含项? 无！

## Slide 92: 寻找本质本原蕴含项举例3
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
找到覆盖所有最小项的本质本原蕴含项

## Slide 93: 寻找本质本原蕴含项举例4
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
A
B
C
D
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 |  |  | 1
01 | 1 |  |  | 1
11 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 94: 寻找本质本原蕴含项举例4
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 95: 寻找本质本原蕴含项举例4
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 96: 用卡诺图化简举例

## Slide 97
观察卡诺图，以下哪些选项
不是本原蕴含项？
ac’
a’bc’
ab’
a’b’d’
A
B
C
D
cd ab | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 1 | 1
A
B
D
C
提交
多选题
1分

## Slide 98: 答案解析
观察卡诺图，以下哪些选项不是本原蕴含项？
  A. ac’; B. a’bc’; C. ab’; D. a’b’d’
解答：BD
  可以看到
  B蕴含E (a’bc’ => bc’)
  D蕴含I (a’b’d’ => b’d’)
  因此根据本原蕴含项的定义， BD项都不是本原蕴含项
注：函数F的蕴含项P，如果不存在蕴含项IP，使得P  I  F，则称P为本原蕴含项
cd ab | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 1 | 1
B
D
E
I

## Slide 99: Don’t care 无关项
一些例子
  BCD累加电路
  十进制数字到七段显示译码电路
  输入取值组合1010~1111在实际电路中不出现
D代表无关项表示的最大项
d代表无关项表示的最小项

## Slide 100: BCD累加电路的真值表
Input |  |  |  | Output |  |  |  | Input |  |  |  | Output |  |  | 
A | B | C | D | Y8 | Y4 | Y2 | Y1 | A | B | C | D | Y8 | Y4 | Y2 | Y1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x
Function: Y8Y4Y2Y1=ABCD+1 (循环表示)

## Slide 101: BCD累加电路的布尔表达式
Y1=D’
电路的任何实际实现输入都会产生一定的输出（包括无关项）
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0001 | 0010 | 0100 | 0011
01 | 0101 | 0110 | 1000 | 0111
11 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
10 | 1001 | 0000 | xxxx | xxxx
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0001 | 0010 | 0100 | 0011
01 | 0101 | 0110 | 1000 | 0111
11 | xxx1 | xxxx | xxxx | xxx1
10 | 1001 | 0000 | xxxx | xxx1
无关项在逻辑化简时，可以任意假设其为0或1

## Slide 102: 用卡诺图得到最简或与表达式
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 1 | 1
01 | 1 | 1 | 0 | 1
11 |  |  |  | 
10 | 1 | 1 |  | 
POS Form
此例
与前面的BCD累加器的例子无关

## Slide 103: Quine-McCluskey法
由W.V. Quine和Edward J. McCluskey提出的表格形式的化简方法
可用计算机辅助设计
与卡诺图方法一致，找出相邻最小项，消除变量因子
用于多输入变量的函数化简

## Slide 104: 数的表示与布尔代数
布尔代数
布尔代数
描述
化简
布尔逻辑
数的表示
ASCII
二进制
Gray
小数
减法与溢出
补码（2补码）
整数
其他表示
有符号数
无符号数
反码（1补码）
定点数
浮点数
BCD
IEEE 754标准
逻辑门
真值表
SOP & POS
卡诺图
代数法
QM
卡诺图
二元决策图

## Slide 105: 总结
To know
  Number system
To design
  Simplified Boolean logic and circuits
To celebrate
  The beauty of Boolean methodology

## Slide 106: 作业（1/2）
鼓励讨论问题，但请独立完成作业
提交到网络学堂
作业1
  请计算并补全以下表格
  用8位二进制有符号整数表示十进制数 -3410，5910的原码和2补码
十进制 | 二进制 | 十六进制 | 8421 BCD码
124 |  |  | 
 | 0011 1011 |  | 
 |  | 0xB1 | 
 |  |  | 0011 1001

## Slide 107: 作业（2/2）
作业2
  分别用代数化简法和卡诺图化简法化简逻辑函数：
  已知函数：
    (1)将该函数转化为最大项表示的POS形式
    (2)使用卡诺图将该函数化简为最简SOP形式
    (3)使用下表提供的逻辑门，如果要以最小面积实现该函数的计算功能应如何设计电路，此时面积是多少?如果考虑最小延时呢?(注:门名称后 的数字代表输入数；电路输入信号仅包括A,B,C)
逻辑门 | 延时(ps) | 面积()
NOT | 18 | 8
AND2 | 50 | 25
NAND2 | 30 | 15
NAND4 | 70 | 30
逻辑门 | 延时(ps) | 
NOT | 18 | 8
AND2 | 50 | 25
NAND2 | 30 | 15
NAND4 | 70 | 30
逻辑门 | 延时(ps) | 面积()
OR2 | 55 | 26
NOR2 | 35 | 16
AND4 | 90 | 40
OR4 | 100 | 42
NOR4 | 80 | 32
逻辑门 | 延时(ps) | 
OR2 | 55 | 26
NOR2 | 35 | 16
AND4 | 90 | 40
OR4 | 100 | 42
NOR4 | 80 | 32

## Slide 108: 自己练习：含无关项的最大/小项表示
已知逻辑函数，其中是最大项（例，），是无关项，将逻辑函数转换为最小项表达的SOP形式？
Notes: - 源码和二补码保留，放到后面