## Slide 1
李学清
#腾讯会议：858-8541-2550
2024年3月19日
数字逻辑与处理器基础
Fundamentals of Digital Logic and Processor
第四讲 时序逻辑（1/2）

## Slide 2: 时序逻辑的作用
f
→
输出
Y
输入
X
周 | 日期 | 暂定主要内容
1 | 2/27 | 概论
2 | 3/5 | 布尔代数
3 | 3/12 | 组合逻辑
4 | 3/19 | 时序逻辑
5 | 3/26 | 时序逻辑
6 | 4/2 | 计算机指令系统
7 | 4/9 | 计算机指令系统
8 | 4/16 | 微处理器
9 | 待定 | 期中考试
10 | 4/30 | 劳动节放假
11 | 5/7 | 微处理器
12 | 5/14 | 微处理器/流水线
13 | 5/21 | 流水线
14 | 5/28 | 流水线
15 | 6/4 | 存储器
16 | 6/11 | 存储器/IO与总线/总结

## Slide 3: 问题
上次课程：你需要一个64-bit加法器
本次课程
  如果需要把历史输入也加进来？
  或者，需要保存一些数据将来计算使用？
  例如：记录阳光长跑项目中“已经跑完的距离”以及“还差多少距离才达到1000km”
Comb. Logic
f
Input
Output
Output = f (Input)

## Slide 4: 问题
组合逻辑
Total + Input
每日跑步距离 Input
距离目标距离
Output
每日触发
1000 – Total
Total
（存储器）
日期
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
Output = f(Input, Total States)
Total States <= g(Input, Previous States)
Notes: 下一页63

## Slide 5: 本节课学习目标
理解时序逻辑概念、理论、指标、非理想因素
  对比组合逻辑
分析和设计时序逻辑电路
  优化
  使用
树立过程同步化处理意识

## Slide 6: 本节课目录
概念：时钟，状态和FSM
时序逻辑电路：锁存器
时序逻辑电路：DFF
分析，设计，举例

## Slide 7: 更多原因 – 为什么使用时序逻辑？
同步节拍以实现更高的吞吐量
过去的输入很重要
分步完成计算任务
提升性能 (吞吐量)
Notes: 按照WSCP的顺序，在彼岸则为0
过程通过状态间的转换表示
状态(State)用记忆元件（锁存器/触发器）表示

## Slide 8: 从组合逻辑到时序逻辑
Trigger
D=g(I, Q)
States
“The state is ready to update”
“Triggering edge”
“States successfully updated”
t3
t2
t1
t6
t5
t4
Comb. Logic
f
Input
Output
Output = f (Input(1:N))
Comb. Logic
f, g
Input
Output
States
Output = f(Input, States)
States <= g(Input, Previous States)
Trigger clock
D=g(Input, Q)
Q
本节课需要思考的问题：
如何提供触发控制
如何存储状态
如何保证时序

## Slide 9: 触发与节拍信号：时钟
参数
  周期=1/频率, 占空比, 上升时间, 下降时间
  Period=1/frequency, duty-cycle, rise time, fall time
tr
tf
VIHmin
VILmax
Rise time
Fall time
上升沿 positive /rising edge
下降沿 negative /falling edge
Notes: 具体介绍时钟信号的参数

## Slide 10: 时钟生成：环形振荡器
Ring Oscillators (RO)
  环形振荡器
周期?
多少个反相器?
  奇数个(≥3)
A
tpd
B
tpd
C
tpd
D
tpd
E
tpd
1 0 1 0 1
1    
1 0   
1 0 1  
1 0 1 0 
0 0 1 0 1
Time
0 1 1 0 1
0 1 0 0 1
0 1 0 1 1
0 1 0 1 0
1 1 0 1 0
1 0 0 1 0
1 0 1 1 0
Notes: 一个最基本的时钟产生电路
当然大家可以简单想想，这样的一个电路有什么需求，如何才能振荡起来？不知道你们的电电课是不是讲过这个内容了

## Slide 11
给定 tpd, 要生成周期为6tpd的时钟信号，需要多少个反相器？
3
4
5
6
A
B
C
D
7
E
此处添加答案解析
答案解析
提交
单选题
5分
Notes: A，3个

## Slide 12: 答案解析
1 0 
1 0 1
0 1 1
1  
0 0 1
0 1 0
1 1 0
Time
6t
解答：A. 3个
给定要生成周期为6的时钟信号，需要多少个反相器？
  A. 3
  B. 4
  C. 5
  D. 6
  E. 7

## Slide 13: 其他时钟信号发生器
LC oscillator（LC 振荡器）
Crystal oscillator （晶振）
Crystal oscillator
LC oscillator

## Slide 14: 时钟触发：在边缘采样
Clock
Input
1
Q
A
Q
B
Q
C
States
采样到输出存在一些延时：Clock-Q delay
Sampler
Sampler
Sampler
Input
Q
A
Q
B
Q
C
Clock
1
2
3
4
5
6
7
8
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1

## Slide 15: 时钟域 (Clock domain)
同步: 使信号事件与时钟节拍一致
时钟域：所有同步于同一个时钟信号的信号集合
Clock Domain 1
Clock Domain 2

## Slide 16: “状态”的定义与FSM
一个系统的状态(State)应包含所有需要的信息，可以有冗余
  依据特定的输入可以预测未来所有的行为
  状态的集合
有限状态机(Finite State Machine, FSM)
  输入、输出和状态的数目都是有限的
  描述一个FSM，6大元素
    State (initial: S0), input, output, f, g
Comb. Logic
f, g
Input
Output
States
Output = f(Input, States)
States <= g(Input, Previous States)
Clock
Q
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/State_(computer_science)
当一个系统需要过去的信息来决定当前的行为时，通常需要状态来存储这些信息。
F(x_t;x_0,x_1,…,x_t-1,s_0) = F(x_t;s_t-1)

## Slide 17: FSM 类型: Mealy vs. Moore
摩尔机(Moore FSM)：输出只与状态有关
米利机(Mealy FSM)：输出与状态和输入有关
Output = f(Input, States)
States <= g(Input, State_old)
Comb. Logic f
Input
Output
States
Clock
Comb. Logic g
Output = f(States)
States <= g(Input, State_old)
Moore FSM
Mealy FSM
Comb. Logic f
Input
Output
States
Clock
Comb. Logic g
Q
Q
Notes: 有限状态机分为mealy机和moore机两种
Mealy机的输出行为和输入以及系统的当前状态都有关，即h:S*I->O

## Slide 18: FSM描述: 状态转换表(State transition table)
和卡诺图相似
  描述下一个状态和输出
  摩尔机和米利机的区别
2D vs 1D table
Input State | I1 | I2
S1 | Sa/Ob | Sc/Od
S2 | Se/Of | Sg/Oh
… | … | …
Sm | Sk/Ol | Sm/On
Input State | I1 | I2 | Output
S1 | Sa | Sc | Ob
S2 | Se | Sg | Of
… | … | … | …
Sm | Sk | Sm | Ol
Moore FSM
Mealy FSM
Notes: 有限状态机有多种表示方式：
一维状态转换表：每一行包括：输入；状态；次态；输出
二维状态转换表将输入和状态作为行和列

## Slide 19: FSM描述: 状态图(State diagram)
圆圈表示状态，箭头表示转移方式
  摩尔机和米利机的区别
State1/ Output
State3/ Output
State2/ Output
Input: 0
Input: 1
0
1
1
0
State1
State3
State2
Input/output: 0/0
Input/output: 1/1
0/1
1/1
1/0
0/0
Mealy example
(1-b input, 1-b output, 3-state)
Moore example
(1-b input, 3-state)
Notes: ? Moore/Mealy
状态转移图用圆圈以及圆圈中的符号表示不同状态；用箭头以及箭头边上的输入符号表示状态转移的方式。
如果是moore机，就将输出和状态一起标在圈内；如果是mealy机，就将输出标在状态转移的箭头上

## Slide 20
What type of state machine are the left and right images?
Moore, Mealy
Moore, Moore
Mealy, Moore
Mealy, Mealy
A
B
C
D
图中状态图表示哪种有限状态机？
提交
此处添加答案解析
答案解析
单选题
5分
Notes: 选A

## Slide 21: 答案解析
图中状态图表示哪种有限状态机？
  A. Moore, Mealy
  B. Moore, Moore
  C. Mealy, Moore
  D. Mealy, Mealy
解答：A. Moore, Mealy
  核心区别：输出规则
  状态转移图用圆圈以及圆圈中的符号表示不同状态；用箭头以及箭头边上的输入符号表示状态转移的方式
  Moore：将输出和状态一起标在圈内
  Mealy：将输出标在状态转移的箭头上
Notes: 核心区别：输出规则
Moore/Mealy
状态转移图用圆圈以及圆圈中的符号表示不同状态；用箭头以及箭头边上的输入符号表示状态转移的方式。
如果是moore机，就将输出和状态一起标在圈内；如果是mealy机，就将输出标在状态转移的箭头上

## Slide 22: 本节课目录
概念：时钟，状态和FSM
时序逻辑电路：锁存器
时序逻辑电路：DFF
分析，设计，举例

## Slide 23: 存储1bit状态的双稳态单元
1
0
0
1
为什么叫双稳态单元？
0
1
1
0
VQ/VQ’
VQ’/VQ
VQ偏移
Q’作为反相器输入
VQ偏移减少
Notes: 存储器，怎么样能够记忆？一个典型的记忆单元

## Slide 24: 怎么使用这个电路？
如何预设初始状态？
如何改变这个状态？
S1
S2
Notes: 如何方便的设初值？
如何改变状态？

## Slide 25: SR锁存器(SR latch)
电路图
逻辑符号

## Slide 26: SR锁存器：复位
功能表
0
1
0
1
module SR_latch(R, S, Q, Q_bar);
input R,S;
output Q,Q_bar;
nor n1(Q, R, Q_bar);
nor n2(Q_bar, S, Q);
endmodule
R: 复位端
Notes: 我们观察不同的输入S、R输入对锁存器的影响：
当S和R都是0时，锁存器的输出为之前的输入，这表明SR锁存器具有存储的能力
Q+指Q的下一时刻

## Slide 27: SR锁存器：置位
S: 置位端
功能表
module SR_latch(R, S, Q, Q_bar);
input R,S;
output Q,Q_bar;
nor n1(Q, R, Q_bar);
nor n2(Q_bar, S, Q);
endmodule
1
0
1
0
Notes: 我们观察不同的输入S、R输入对锁存器的影响：
当S和R都是0时，锁存器的输出为之前的输入，这表明SR锁存器具有存储的能力
Q+指Q的下一时刻

## Slide 28: SR锁存器: 保持
R: 复位端
S: 置位端
(Q’)+=Q’
Q+=(Q’)’=Q
功能表
module SR_latch(R, S, Q, Q_bar);
input R,S;
output Q,Q_bar;
nor n1(Q, R, Q_bar);
nor n2(Q_bar, S, Q);
endmodule
0
0
Notes: 我们观察不同的输入S、R输入对锁存器的影响：
当S和R都是0时，锁存器的输出为之前的输入，这表明SR锁存器具有存储的能力
Q+指Q的下一时刻

## Slide 29: SR锁存器: 如果SR=1?
当 S=R=1时，Q=Q’=0 (稳态)
功能表
1
？
？
1
R: 复位端
S: 置位端
Notes: 我们观察不同的输入S、R输入对锁存器的影响：
当S和R都是0时，锁存器的输出为之前的输入，这表明SR锁存器具有存储的能力
Q+指Q的下一时刻

## Slide 30: SR锁存器: 为什么要求SR=0?
功能表
1→0
当 S=R=1时，Q=Q’=0 (稳态)
但是，当S和R 之后同时变为0，输出不稳定 (需要避免)
tpd
tpd
Q/Q’ 为1/0或0/1:
存储1bit信息！
Q+=S+R’Q (SR=0)
1→0
0→1→0
0→1→0

## Slide 31: SR锁存器的状态图
0
1
S=0, R=1
S=1, R=0
R=0
S=0
Q+=S+R’Q (SR=0)
Q/Q’ 为 1/0 或 0/1:
存储1bit信息！

## Slide 32: 门控SR锁存器
module SR_E_latch(R, S, C, Q, Q_bar);
input R, S, C;
output Q, Q_bar;
wire d1, d2;
nand n1(d1, S, C);
nand n2(d2, C, R);
nand n3(Q, d1, Q_bar);
nand n4(Q_bar, d2, Q);
endmodule
仅当使能C=1时才可以改变状态
Q+=C’Q+C(S+R’Q), SR=0
Q+=S+R’Q, C下降沿时锁定
Notes: 门控SR锁存器增加了一个使能端C，使得只有在C为高时才能改变SR锁存器的状态

## Slide 33: (门控) D锁存器
1
D’
D’
D
D’
D
Q+ = D：C为高时跟踪D，下降沿锁定
0
1
D’
Q
Q’
1
D
Q
D
Q
Q
C
C
Notes: D锁存器进一步将两个输入端S和R变成一个输入端D和他的反，从而避免S端和R端同时为1的情况，并通过控制C来实现状态保持

## Slide 34: (门控) D锁存器：另一种实现方法
Q+=D：下降沿锁定，CLK为高时Q跟踪D(透明)
VDD


D
Q’
D’

## Slide 35: (门控) D锁存器：另一种实现方法
Q+=D：下降沿锁定，CLK为低时Q和Q’形成闭环(锁定)
GND
Q’



## Slide 36: 时序差异：门控SR锁存器 vs D锁存器
都是C下降沿锁定
门控D锁存器的锁定输出只与下降沿的输入有关
门控SR锁存器：S和R端都为低也可以锁定输入
Q+=D
Q+=S+R’Q, (SR=0)
Notes: 对于门控SR锁存器：下降沿时刻的输出与历史有关，因为存在虽然C端为高但是S和R端都是低的情况；对于门控D锁存器，下降沿时刻的输出只与此刻的输入有关。

## Slide 37: 锁存器的时序参数
最小脉冲宽度
  以根据输入获得所需输出结果
Notes: 下一页66

## Slide 38: 锁存器的时序参数
延迟
  从输入得到相应输出的时间间隔
Notes: 如图，当S从0变为1时，输出Q相应变化，但相对滞后于S的变化。这主要是由或非门的延迟导致的。我们定义从S超过高电平1/2到Q超过高电平1/2的时间为tpLH
其余的定义类似。
注意，Q和Q’的参数不一定一致，因为并没有要求两个或非门是完全一样的

## Slide 39: 锁存器的时序参数
Sampling of shaded regions @ neg C
Sampling @ pos C
th
tsu
C
D
建立时间(Set-up time, )/保持时间(Hold time, )
  锁存操作开始/结束之前输入信号需要持续的最短时间
Notes: 下一页9

## Slide 40: 亚稳态
DATA
CLK
Q
CLK 采样了正在变化的DATA
如果信号不满足建立时间和保持时间约束
  输出结果亚稳态，不确定：1或0
Notes: 同步过程如果设计的不好就会遇到亚稳态问题

## Slide 41: 亚稳态
亚稳态
Notes: 怎么看到的？

## Slide 42: 亚稳态
难以完全避免
  不同时钟域
  时钟偏差
通过合理的设计减少/容忍亚稳态
  同步器设计
  异步FIFO
令 mean time between failure (MTBF)足够长、满足需求即可。
Notes: 将亚稳态的发生概率降低到工程可以容忍的范围内，比如平均几十年发生一次

## Slide 43: 锁存器总结
目的：将输入信号锁定在Q，可选CLK
透明度：监控输入，在一段连续时间内传递给输出
时序非常重要
作用
  计算系统的输入缓存：同步
  暂时存储后续操作的输入

## Slide 44: 本节课目录
概念：时钟，状态和FSM
时序逻辑电路：锁存器
时序逻辑电路：DFF
分析，设计，举例

## Slide 45: 从锁存器到触发器
我们需要边沿触发采样！
  只在触发沿把输入传递给输出
  SR锁存器？门控SR锁存器？D锁存器？
边沿触发
  在时钟上升或者下降沿触发
  时序
    输入在触发沿“附近”保持不变
    输出在一段延时后相应地改变
如何实现？
  基于Latch？
DATA
CLK
Q

## Slide 46: DFF：功能和符号
0 | ↑ | 0 | 1
1 | ↑ | 1 | 0
0/1 | 0/1 |  | 
0 | ↑ | 0 | 1
1 | ↑ | 1 | 0
0/1 | 0/1 |  | 
module D_ff(clk,D,Q);
input clk,D;
output reg Q;
always@(posedge clk)
begin
Q <= D;
end
endmodule
DFF: D flip-flop
D
Q
D
Q
Q
C
C
注意与门控D锁存器区别！

## Slide 47
如图所示，Q在2024个周期后为1，它的原始状态是
0
1
都有可能
A
B
C
D
Q
C
时序要求已满足
提交
单选题
5分
Notes: A，状态为0

## Slide 48: DFF：常见的一种实现方式
CLK为低：主锁存器输出QM输入D变化，从锁存器输出Q不变
主锁存器
从锁存器
输入数据D，时钟CLK，输出Q
1
0
1
0




反向门控
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 49: DFF：常见的一种实现方式
主锁存器
从锁存器
CLK为高：主锁存器维持在QM，从锁存器将其传输到Q


0
1


0
1
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 50: DFF：常见的一种实现方式
CLK高
Master锁定QM
Slave传递QM至Q
CLK低
Master跟踪D
Slave保持原有Q
理想DFF时序

## Slide 51: DFF: 时序考虑
如何保证动态过渡过程中功能正确?
来自D的输入要在Master锁定时保持稳定
Master改变QM前，Slave要完成锁定 (一般原生满足)
CLK高
Master锁定QM
Slave传递QM至Q
CLK低
Master跟踪D
Slave保持原有Q

## Slide 52: DFF: 时序考虑
来自D的输入要在master锁定时保持稳定
建立时间 (Setup time) before CLK goes high
  T2导通（CLK上升）之前，D的输入传递到T2两端，可以避免竞争
保持时间 (Hold time) after CLK goes high
  D的输入维持到CLK把T1完全关闭，可以避免破坏写入的值 (QM)
  D和CLK传播到T1的时间一般相等，因此通常原生满足（M-S结构DFF）
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 53: DFF: 时序考虑
3. 输出响应时间 (tc-q)
  时钟上升后，QM处锁存的数据需要经过T3-I6的延时才能到达Q
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 54: DFF：实际的时序，存在tsu, th, tc-q
Q
C
t
D
t
h
t
su
t
h
t
su
t
h
t
su
t
h
t
su
Notes: 时序上，D触发器需要满足建立时间和保持时间的约束

## Slide 55: 问题：再来看一下阳光长跑计数
抽象实现中，更新瞬间完成；但是，实际实现中的考虑？
Total被触发更新之前，数据要准备好（DFF input）
Total触发更新之后，要维持一段时间不变（th）
  在th期间， will the new g output affect Total states？
组合逻辑
Total + Input
每日跑步距离 Input
距离目标距离
Output
时钟
Clock
1000 – Total
Total
（DFF state）
Output = f(Input, Total States)
Total States <= g(Input, Previous States)
日期
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
Notes: 下一页63

## Slide 56: 为什么需要时序?
更好组织计算!
D 应该在采样开始之前准备好: e = f(x,s) → D 可能因为一个慢的反馈环路花费太多时间!
D 应该在采样开始后保持稳定: e = f(x,s) → D 可能因为一个快的反馈环路而被破坏!
Comb. Logic
f(x, s)
Input x
Output
y = f(x, s)
States s/s+
s+ = h(s, e)
Clock
Comb. Logic g(x, s)
e = g(x, s)
Comb. Logic
f(x, s)
Input x
Output
y = f(x, s)
Clock
Comb. Logic g(x, s)
e = g(x, s)
DFF
D
Q

## Slide 57: 建立时间约束
上升沿触发例子
CLK
Q1
D2
1. DFF-1 开始采样
2. DFF-1 Q1更新
3. 组合逻辑结果给到D2
4. DFF-2 开始采样
后级DFF的输入信号D必须在触发时钟到来前已经稳定tsu时间
D
Q
C
Comb.
Logic
D
Q
C
D1
Q1
D2
Q2
CLK
DFF1
DFF2
Notes: 建立时间：采样前从寄存器输入变化到采样的时间大于tsu
这要求路径上的组合逻辑延时不能太长
通常在功能确定之后，这意味着电路的时钟频率不能太高

## Slide 58: 保持时间约束
CLK
Q1
D2
1. DFF-1/2 开始采样
2. DFF-1 Q1更新
3. DFF-2 D2 采样过后更新
后级DFF的输入信号D必须在触发时钟到来后继续稳定th时间
D
Q
C
Comb.
Logic
D
Q
C
D1
Q1
D2
Q2
CLK
DFF1
DFF2
上升沿触发例子
Notes: 保持时间：采样后输入数据的维持时间要大于th
保持时间要求寄存器和组合逻辑的延时不能太短，信号不能变化太快

## Slide 59: 真值表与状态图
0
1
D=0
D=0
D=1
D=1
D
Q
C
Q和Q+ 在不同输入下的对比
给定输入，计算 Q→Q+
Notes: 除了刚才讲过的D触发器和RS触发器，还有T触发器和JK触发器，它们都是沿触发，但是在行为上不太相同。

## Slide 60: 特征方程 (Characteristic equations)
D Q | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 0 | 1
Q+与(Q和输入信号)之间的逻辑表达式
Notes: 下面我们来看四中功能的触发器的逻辑特性方程，即Q+关于Q和输入信号的逻辑。
我们画出卡诺图，然后用之前学过的方法进行化简。

## Slide 61: 激励表
Q→Q+ | D
0→0 | 0
0→1 | 1
1→0 | 0
1→1 | 1
给定Q→Q+, 寻找输入
根据状态转换寻找激励条件
Notes: 我们根据不同的状态跳转情况画出各种触发器需要的激励条件

## Slide 62: 本讲主要内容
概念：时钟，状态和FSM
时序逻辑电路：锁存器
时序逻辑电路：DFF
分析，设计，举例

## Slide 63: 作业
要求
  提交时间: 7pm, 3/26/2024
  标记学号，姓名和班级，不要抄袭或迟交
作业内容
  教材第四章习题3, 4, 5

## Slide 64: 谢谢大家！
课后阅读1: 其他类型的触发器及相互转换
课后阅读2: 不同触发器原理的差异
课后阅读不考查

## Slide 65: 环形振荡器相位
一组相位不同的时钟信号
tpd
周期 (T)?
10tpd
占空比 (f)?
50%, 方波
相位 (φ)?
Notes: 我们用ppt上的函数形式来表示一个波形

## Slide 66: 四种触发器：DFF和T-FF
0 | 
1 | 
0 | 
1 | 
D flip-flop：
0
1
D=0
D=0
D=1
D=1
0 | 
1 | 
0 | 
1 | 
T flip-flop：
0
1
T=0
T=0
T=1
T=1
真值表和状态图
D
Q
C
T
Q
C
Notes: 除了刚才讲过的D触发器和RS触发器，还有T触发器和JK触发器，它们都是沿触发，但是在行为上不太相同。

## Slide 67: 四种触发器：JK-FF和RS-FF
0 | 0 | 
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 
0 | 0 | 
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 
JK flip-flop：
0
1
K=0
J=0
J=1
K=1
0 | 0 | 
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | -
0 | 0 | 
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | -
RS flip-flop：
0
1
S=1,R=0
S=0,R=1
R=0
S=0
Notes: 除了刚才讲过的D触发器和RS触发器，还有T触发器和JK触发器，它们都是沿触发，但是在行为上不太相同。
T
D
RS
JK

## Slide 68: 状态图 (State diagram)
0
1
T=0
T=0
T=1
T=1
0
1
D=0
D=0
D=1
D=1
0
1
K=0
J=0
J=1
K=1
0
1
S=1,R=0
S=0,R=1
R=0
S=0
Notes: 根据上一页的激励表我们可以画出这一页的状态转移图，它们之间是等价的

## Slide 69: 真值表
Q和Q+ 在不同输入下的对比
给定输入，计算 Q→Q+

## Slide 70: 特征方程 (Characteristic equations)
D Q | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 0 | 1
Q+与(Q和输入信号)之间的逻辑表达式
T Q | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Notes: 下面我们来看四中功能的触发器的逻辑特性方程，即Q+关于Q和输入信号的逻辑。
我们画出卡诺图，然后用之前学过的方法进行化简。

## Slide 71: 特征方程
RS Q | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | - | 0
1 | 1 | 1 | - | 0
JK Q | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
Notes: RS触发器和JK触发器的特性方程如图所示

## Slide 72: 激励表
Q→Q+ | D | T | J | K | S | R
0→0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
0→1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0
1→0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1
1→1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
根据状态转换寻找激励条件
给定Q→Q+, 寻找输入
Notes: 我们根据不同的状态跳转情况画出各种触发器需要的激励条件

## Slide 73: 用DFF构造其他触发器
根据其他触发器的特征方程，用DFF设计这些触发器
  DT
  DJK
  DRS
课后：如何用D触发器构造T，JK或者SR触发器？

## Slide 74: 用DFF构造其他触发器
用触发器：
构造T触发器：
In DFF,
0 | ↑ |  | 
1 | ↑ |  | 
× | 0 |  | 
× | 1 |  | 
0 | ↑ |  | 
1 | ↑ |  | 
× | 0 |  | 
× | 1 |  | 
Notes: 首先列出D触发器和T触发器的特性方程
然后另Q+相等，得到D触发器的输入关于T端的逻辑，这里D是T和Q的异或。
然后画出对应的电路图

## Slide 75: 用DFF构造其他触发器
D
Q
C
Q
J
K
C

## Slide 76: 用DFF构造其他触发器
D
Q
Q
C
Q
S
R
C

## Slide 77
请问哪个用JK触发器实现了D触发器?
提示：JK触发器的特征方程：
A
B
C
提交
单选题
1分

## Slide 78: 答案解析
解答：A
  当J=D, K=, JK触发器的输出是D，和D触发器一样。
D触发器
请问哪个用JK触发器实现了D触发器？
A. B. C.
Notes: ? Moore/Mealy
状态转移图用圆圈以及圆圈中的符号表示不同状态；用箭头以及箭头边上的输入符号表示状态转移的方式。
如果是moore机，就将输出和状态一起标在圈内；如果是mealy机，就将输出标在状态转移的箭头上

## Slide 79: 不同的DFF实现
基于传输门逻辑的锁存器对
module D_ff(clk,D,Q);
input clk,D;
output reg Q;
always@(posedge clk)
begin
Q <= D;
end
endmodule
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 80: 例1：主从SR触发器
图示锁存器的整体行为是输出在时钟下降沿与输入相同，其他时间保持不变
概述：所有使用的锁存器只能在输入使能信号为高时才可以改变状态
输出延时指示
Notes: 主从触发器由两个门控的锁存器构成，一个为Clock高电平使能，另一个为Clock低电平使能。两个触发器的使能端由时钟控制
可以refer这个网址的演示：http://www.falstad.com/circuit/e-masterslaveff.html

## Slide 81: 主从SR触发器的工作流程(下降沿触发)
主锁存器锁定：Q+M=QM,0
0
从锁存器跟踪：Q+=Q+s=QM
1
概述：所有使用的锁存器只能在输入使能信号为高时才可以改变状态
当Clock为低(0)，主锁存器锁定并保持QM, 从锁存器跟踪(QS+=QM)，触发器整体表现为锁定Q+=QM, 0
→
→

## Slide 82: 主从SR触发器的工作流程(下降沿触发)
概述：所有使用的锁存器只能在输入使能信号为高时才可以改变状态
当Clock为低(0)，主锁存器锁定并保持QM, 从锁存器跟踪(QS+=QM)，触发器整体表现为锁定Q+=QM, 0
时钟从0变为1，从锁存器锁定，首先保存上一时刻QM的值；主锁存器变为跟踪状态 (并且一直更新QM+ 的状态)
0
1
主锁存器跟踪：Q+M=S+R’QM
从锁存器锁定：Q+s=Q
时序约束：S/R/Clock到QM/QM’ 的时间比Clock到QS 锁定的延时
→
→
Notes: 从锁存器变为锁定状态，保存的最后一刻QM的值是之前主锁存器锁定的QM值，不发生变化。

## Slide 83: 主从SR触发器的工作流程(下降沿触发)
概述：所有使用的锁存器只能在输入使能信号为高时才可以改变状态
当Clock为低(0)，主锁存器锁定并保持QM, 从锁存器跟踪(QS+=QM)，触发器整体表现为锁定Q+=QM, 0
时钟从0变为1，从锁存器锁定，首先保存上一时刻QM的值；主锁存器变为跟踪状态 (并且一直更新QM+ 的状态)
Clock从1到0，主锁存器变回锁定状态，从锁存器变回跟踪状态， QS输出是主锁存器锁定前的最后一个采样SR值。
→
→

## Slide 84: 边沿触发DFF
Q
D
G3
G2
G4
G1
0
1
1
module D_flip_flop(clk,D,Q,Q_bar);
input clk,D;
output Q,Q_bar;
wire g1,g2,g3,g4;
nand n1(g1,D,g2);
nand n2(g2,g1,clk,g3);
nand n3(g3,clk,g4);
nand n4(g4,g1,g3);
nand n5(Q,g3,Q_bar);
nand n6(Q_bar,g2,Q);
endmodule
module D_ff(clk,D,Q);
input clk,D;
output reg Q;
always@(posedge clk)
begin
Q <= D;
end
endmodule
1
CLK
初始状态：假定这两个节点为1
（Q和Q‘保持）
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 85: 边沿触发DFF
Q
D
G3
G2
G4
G1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 86: 边沿触发DFF
Q
D
G3
G2
G4
G1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
D=1，CLK上升沿时Q+=1
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 87: 边沿触发DFF
Q
D
G3
G2
G4
G1
0
1
1
0
0
1
1
CLK=0时保持
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 88: 边沿触发DFF
Q
D
G3
G2
G4
G1
1
1
0
0
1
0
1
1
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 89: 边沿触发DFF
Q
D
G3
G2
G4
G1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
CLK
0
1
1
D=0，CLK上升沿时Q+=0
1
0
1
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 90: 边沿触发DFF
Q
D
G3
G2
G4
G1
1
1
0
0
0
1
1
CLK=1时保持
D: 01，非时钟沿D的改变不会影响输出
1
0
1
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 91: 边沿触发DFF
Q
D
G3
G2
G4
G1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
D: 01，非时钟沿D的改变不会影响输出
CLK=1时保持
1
0
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。

## Slide 92: 边沿触发DFF
Q
D
G3
G2
G4
G1
C
Q
D
G3
G2
G4
G1
C
Notes: 当clk=0时G2,G3都是1，保持；
当clk=1时，G2,G1有一个是封闭的，D的影响无法传播
将SR主从触发器的master改为D锁存器可以实现同样的功能，但是需要更多的晶体管(18+16+2=36)。