## Slide 1
数字逻辑与处理器基础
Fundamentals of Digital Logic and Processor
第六讲 微处理器设计
第1部分 单周期处理器
李学清
#腾讯会议：858-8541-2550
2024年4月16日

## Slide 2: 期中考试说明
考试时间
  2024年4月21日 (周日) 上午9:00~11:00
考场安排
  汪老师班/马老师班/李老师英文班：系馆三楼报告厅
  李老师中文班/杨老师班：建馆报告厅

## Slide 3: 期中考试说明
考试范围
  数字逻辑部分
    数的表示与布尔函数，组合逻辑，时序逻辑
  题型类似模拟题
考试形式
  闭卷考试
  不允许使用计算器
    没有过于复杂的计算问题
考前答疑
  2024年4月20日 (周六) 下午3:00~5:00，系馆8-208
  2024年4月20日 (周六) 晚上7:00~9:00，系馆8-208

## Slide 4: 作业
要求
  作业提交截止日期：4/29/2024
  标记学号，姓名和班级
  不要抄袭或迟交
作业
  教材第6章习题2、6、7（1）

## Slide 5: 微体系结构
应用
算法
操作系统
编译器
计算机指令系统
微体系结构
CPU/DSP/…
电路
器件
计算机系统
软件
硬件
周 | 日期 | 暂定主要内容
1 | 2/26 | 概论
2 | 3/4 | 布尔代数
3 | 3/11 | 组合逻辑
4 | 3/18 | 时序逻辑
5 | 3/25 | 时序逻辑
6 | 4/1 | 计算机指令系统
7 | 4/8 | 计算机指令系统
8 | 4/15 | 微处理器
9 | 4/21 | 期中考试
10 | 4/29 | 劳动节放假
11 | 5/6 | 微处理器
12 | 5/13 | 微处理器/流水线
13 | 5/20 | 流水线
14 | 5/27 | 流水线
15 | 6/3 | 存储器
16 | 6/10 | 存储器/IO与总线/总结

## Slide 6: 本节课学习目标
知识点：概念、原理和指标
  高级语言  汇编语言
  硬件上的指令执行
能力
  掌握设计和分析单周期处理器的方法
  掌握设计折衷和评估方法
思想
  同步和结构化的计算
  折衷

## Slide 7: 本节课目录
复习与回顾
  单周期数据通路设计流程
  指令集和设计需求分析
  功能模块设计
  数据通路模块组装
  控制信号分析与逻辑设计
单周期数据通路延时分析
多周期数据通路
异常与中断

## Slide 8: 知识点框图
处理器基础
多周期处理器
基本概念
指令集
取指令
程序计数器（PC）
经典单周期处理器结构
计算
访存
分支/跳转
异常处理
状态机描述
影响性能的因素
性能评价和优化
单周期处理器
硬件模块
数据通路
寄存器
存储器
算术逻辑单元
控制信号
多路选择器
时钟周期
关键路径
性能瓶颈
状态转移
控制信号
多周期处理器
基本概念
步骤划分
中间结果寄存
资源复用
关键路径
指令分布
吞吐率

## Slide 9: 回顾: 两种实现方法
① 定制硬件: 一种算法, 一种电路 (ASIC)
② 通用硬件: 多种算法, 一种电路
I
O
①ASIC
不同算法 
不同电路
②通用硬件
不同算法 
相同电路
C

## Slide 10: 回顾：如何支持通用算法？
指令集的角色
  软件和通用处理器之间的桥梁
i=0;S=0;r=0;
while(i<10){
r=A[i];
S=S+r;
i=i+1;
}
程序
编译器
通用 处理器
……
指令 1
指令 2
指令 N
处理器 设计师
CPU设计
指令集
10

## Slide 11: 从指令集到处理器
E.g. vector add:
i=0;S=0;r=0;
While(i<10){
r=A[i];
S=S+r;
i=i+1;
}
处理器应当具有哪些功能？
变量声明和加载
比较、判断和分支
算法和逻辑操作
数据写回
例子：MIPS指令集
lw
beq, jal, jr, ...
add, addi, ...
sw

## Slide 12: 回顾：从专用芯片到处理器
如何让CPU支持指令集？
  明确指令操作步骤
  构造摩尔机
取指令
步骤 1
执行指令
& 计算输出数据
步骤 3
指令解码
步骤 2
数据和控制信号
指令
摩尔机
状态S/S+
数据
组合逻辑 步骤 1,2,3
状态转移
指令
& 数据
时钟
Instruction

## Slide 13: 回顾：处理器硬件
通用架构
指令存储
控制模块
数据存储
ALU
指令
所有指令按地址顺序存储
时钟
指令解码
&控制信号生成
控制信号 & 数据
寄存器
PC

## Slide 14: 回顾：处理器硬件
Load 指令
  R[rt] <= Mem[R[rs] + SignExt[imm16]]
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
e.g. B=A[25]
指令存储
控制模块
数据存储
ALU
指令
所有指令按地址顺序存储
时钟
指令解码
&控制信号生成
控制信号 & 数据
寄存器
PC

## Slide 15: 回顾：处理器硬件
Store 指令
  Mem[ R[rs] + SignExt[imm16] ] <= R[rt]
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
e.g. A[25]=B
指令存储
控制模块
数据存储
ALU
指令
所有指令按地址顺序存储
时钟
指令解码
&控制信号生成
控制信号 & 数据
寄存器
PC

## Slide 16: 回顾：处理器硬件
算术&逻辑运算
  R[rd] <= R[rs] op R[rt]
e.g. A=B+C
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
指令存储
控制模块
数据存储
ALU
指令
所有指令按地址顺序存储
时钟
指令解码
&控制信号生成
控制信号 & 数据
寄存器
PC

## Slide 17: 回顾：处理器硬件
Branch 分支: beq rs, rt, imm16
  PC=PC+4 (rs!=rt) or PC+4+{SignExtImm << 2} (rs==rt)
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
指令存储
控制模块
数据存储
ALU
指令
所有指令按地址顺序存储
时钟
指令解码
&控制信号生成
控制信号 & 数据
寄存器
PC

## Slide 18: 回顾：处理器硬件
Jump 跳转
  跳转地址: PC = { (PC+4)[31:28], target, 00 }
op
26-bit address
0
26
31
6 bits
26 bits
25
指令存储
控制模块
数据存储
ALU
指令
所有指令按地址顺序存储
时钟
指令解码
&控制信号生成
控制信号 & 数据
寄存器
PC

## Slide 19: MIPS单周期处理器架构
根据上述数据通路的分析，可以设计出具体的MIPS单周期处理器（本节课讲授重点）
指令部分
数据部分
ALUConf

## Slide 20: 本节课目录
复习与回顾
  单周期数据通路设计流程
  指令集和设计需求分析
  功能模块设计
  数据通路模块组装
  控制信号分析与逻辑设计
单周期数据通路延时分析
多周期数据通路
异常与中断

## Slide 21: 回顾：MIPS指令集架构
完备指令集设计应支持计算、访存与决策三类功能
在MIPS架构中
  计算与访存相关指令根据操作数类型分为两类
    操作数以寄存器存储的数据为主：R型指令
    操作数涉及到指令字段表示的立即数：I型指令
  分支循环等与跳转相关的指令：J型指令

## Slide 22: 回顾：MIPS指令集架构
R型指令
  rs: source, rt: target, rd: destination
  opcode与funct共同确定该R型指令的具体功能
  例子：加法指令
22
opcode
rs
rt
rd
funct
shamt
操作码
第1个源操作数
第2个源操作数
目标寄存器
(放结果)
移位量
功能码
选择字段op中操作的某种变体
6bit
5bit
5bit
5bit
5bit
6bit
  add rd, rs, rt 如add $8, $9, $10
22

## Slide 23: 回顾：MIPS指令集架构
I型指令
  rt同时包含源操作数和目标寄存器的含义（根据具体指令而定）
  立即数字段可表示16bit常数，也可表示地址偏移量
opcode
rs
rt
Imm
操作码
第1个源操作数寄存器
目标寄存器(放结果)或者第2个源操作数寄存器
立即数
6bit
5bit
5bit
16bit
  例子：装入/存储指令: sw/lw rt, immediate(rs)
  与立即数做计算: addi rt, rs, 50

## Slide 24: 回顾：MIPS指令集架构
J型指令
  opcode与R/I型指令类似
  其他字段：给出跳转的目的地址，可以实现很大的跳转范围
操作码
地址字段
6bit
26bit
opcode
target address
例子：跳转指令，j 10000

## Slide 25: 回顾:MIPS指令格式总结
I型：用于有立即数的指令：lw sw beq bne
  lw/sw: load word; store word
  beq/bne: branch on equal; branch on not equal
  opcode: 除000000, 00001x, 0100xx外
J型：用于跳转，j, jal
  j: jump; jal: jump and link;
  opcode: 000010, 000011
R型：所有其他指令
  opcode: 000000, jr: jump register
opcode: 区分不同指令的关键

## Slide 26: 知识回顾
MIPS指令功能
  数据运算指令：add, sub, and, not, …
  数据传送指令：lw, sw, lui, …
  分支与跳转指令：beq, bne, slt, j, jr, jal
Notes: 用框图总结了本课程的部分知识点。

## Slide 27: 回顾：MIPS指令集架构
  R-type
  I-type
  J-type
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
各个域分别是
op | 指令操作标识
rs, rt, rd | 源,目的寄存器地址
shamt | 移位量
funct | 对op类操作，确定详细的操作类型
immediate | 立即数或者地址
target address | 目标地址
Notes: Jump to p26
下一页是具体的例子
预习问题：为什么目的寄存器有时候用rd，有时候用rt？这样还需要额外加一个MUX，以及一个控制信号。为什么不统一为rd呢？

## Slide 28: 单周期处理器构成
How to design such a single-cycle processor?
Notes: Jump to p28
用框图总结了本课程的部分知识点。

## Slide 29: 设计目标：MIPS指令子集
ADD, SUB, AND, SLT
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
  and rd, rs, rt
  slt rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE Word
  lw rt, imm16(rs)
  sw rt, imm16(rs)
BRANCH and JUMP:
  beq rs, rt, imm16
  j Label
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
R-type
I-type
J-type

## Slide 30: 根据指令集分析数据通路组成
存储器(Memory)
  一个指令存储器、一个数据存储器
寄存器(32 x 32bit Register File, RF)
  可以为 rs 提供数据读取
  可以为 rt 提供数据读取
  可以为 rt 或者 rd 提供数据写入
程序计数器(Program Counter, PC)
存储单元：输入、输出和内部状态
ADD , SUB, AND, SLT
  add rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE Word
  lw rt, imm16(rs)
BRANCH, JUMP
  beq rs, rt, imm16
  j Label

## Slide 31: 根据指令集分析数据通路组成
算术/逻辑运算单元（ALU）
  两个寄存器之间或者是一个寄存器和一个经过扩展后的立即数之间
扩展电路
  为立即数提供扩展支持
PC更新电路
  可以加4或者加上一个立即数扩展
  或者j跳转更新
计算单元（组合逻辑部分）
ADD , SUB, AND, SLT
  add rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE Word
  lw rt, imm16(rs)
BRANCH, JUMP
  beq rs, rt, imm16
  j Label
Notes: Jump to p37

## Slide 32: 本节课目录
复习与回顾
  单周期数据通路设计流程
  指令集和设计需求分析
  功能模块设计
  数据通路模块组装
  控制信号分析与逻辑设计
单周期数据通路延时分析
多周期数据通路
异常与中断

## Slide 33: 确定数据通路的组成模块
组合逻辑电路部分
  “计算”为主，不同于单纯的“逻辑”
存储单元
  “数据”为主，不同于单纯的“状态”

## Slide 34: 组合逻辑部分
32
32
A
B
32
Sum
Carry
32
32
A
B
32
Result
OPSelect
32
A
B
32
Y
32
Select
Adder
MUX
ALU
CarryIn
提供多路输入选择
加法器
多路选择器
算术逻辑单元
提供32位加法运算
实现算术逻辑运算

## Slide 35: 32位ALU设计
应具备的功能
  add/sub/and/or
  支持溢出检测
  支持beq
  slt
a0
b0
+
Sum0
CarryIn0
a1
b1
Sum1
a2
b2
Sum2
a31
b31
Sum31
CarryOut0
+
CarryIn1
CarryOut1
+
CarryIn2
CarryOut2
+
CarryIn31
CarryOut31
Binvert
Operation
Zero
Overflow
Less
ALU0
Sum0
Sum1:31
0
slt
0
0
1
1
ALU1:31
Notes: Arithmetic-Logic Unit

## Slide 36: 1位ALU电路
按位AND/OR
AND/OR Operation
0
1
Operation
Result
a
b

## Slide 37: 1位ALU电路
做加法：
Binvert=CarryIn=0
做减法：
Binvert=? CarryIn=?
回顾补码的概念！
可实现与、或、加法
按位AND/OR
0
1
+
0
1
2
Binvert
Operation
Result
a
b
CarryIn
CarryOut

## Slide 38: 1位ALU电路
做加法：
Binvert=CarryIn=0
做减法：
Binvert=? CarryIn=?
可实现与、或、加/减法
Binvert=CarryIn=1
Bnegate：控制简化
0
1
+
0
1
2
Binvert
Operation
Result
a
b
CarryIn
CarryOut
按位AND/OR
Notes: Jump to p50

## Slide 39
1位ALU如何实现：a异或b操作？（多选题）
Binvert=1, CarryIn=0, Operation = 1
Binvert=1, CarryIn=1, Operation = 2
Binvert=0, CarryIn=0, Operation = 2
Binvert=0, CarryIn=X, Operation = 0
A
B
C
D
提交
0
1
+
0
1
2
Binvert
Operation
Result
a
b
CarryIn
CarryOut
多选题
10分

## Slide 40: 答案解析
1位ALU如何实现：a异或b操作？（多选题）
  A. Binvert=1, CarryIn=0, Operation = 1
  B. Binvert=1, CarryIn=1, Operation = 2
  C. Binvert=0, CarryIn=0, Operation = 2
  D. Binvert=0, CarryIn=X, Operation = 0
解答：BC
  a⊕b即(a±b)去掉符号位
0
1
+
0
1
2
Binvert
Operation
Result
a
b
CarryIn
CarryOut

## Slide 41: N位加法器
a0
b0
+
Sum0
CarryIn0
a1
b1
Sum1
a2
b2
Sum2
a31
b31
Sum31
CarryOut0
行波进位加法器
(ripple carry adder)
大多数MIPS指令都可以用这个ALU实现
+
CarryIn1
CarryOut1
+
CarryIn2
CarryOut2
+
CarryIn31
CarryOut31

## Slide 42: 32-bit ALU：溢出检测
Add, Sub 应支持溢出检测
溢出可以用如下方法检测:
  输入到最高位的进位 != 从最高位输出的进位（Carry into MSB != Carry out of MSB ）
0
1
1
1
0
0
1
1
+
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
+
0
1
1
1
1
1
0
7
3
1
– 6
–4
– 5
7
0

## Slide 43: 32-bit ALU：溢出检测
溢出检测逻辑
a0
b0
+
Sum0
cin0
a1
b1
+
Sum1
cout1
a2
b2
+
Sum2
cin2
a3
b3
+
Sum31
cout3
cout2
cin3
cout0
cin1
对于N位加法器，
溢出 = cin[N -1] XOR cout[N -1]
Overflow

## Slide 44: 32-bit ALU: Beq
a0
b0
+
CarryIn0
a1
b1
a2
b2
a31
b31
CarryOut0
+
CarryIn1
CarryOut1
+
CarryIn2
CarryOut2
+
CarryIn31
CarryOut31
Binvert
Operation
beq: Zero = (a-b == 0) ? 1 : 0;
电路: 对所有Sum结果求NOR
Zero
Result0
Result1
Result2
Result31
能实现Beq指令吗？

## Slide 45: 32-bit ALU: slt
a0
b0
+
Result0
CarryIn0
a1
b1
Result1
a2
b2
Result2
a31
b31
Result31
CarryOut0
+
CarryIn1
CarryOut1
+
CarryIn2
CarryOut2
+
CarryIn31
CarryOut31
Binvert
Operation
Slt: rd = rs < rt ? 1 : 0;
Result0置为a-b的符号位
Result1-31置为0
取a=rs, b=rt，
若 a-b<0, 则a-b结果的符号位为1；
若 a-b≥0, 则符号位为 0
Q: a-b的符号位是哪一个输出？

## Slide 46: 32-bit ALU: slt
a0
b0
+
Result0
CarryIn0
a1
b1
Result1
a2
b2
Result2
a31
b31
Result31
CarryOut0
+
CarryIn1
CarryOut1
+
CarryIn2
CarryOut2
+
CarryIn31
CarryOut31
Binvert
Operation
ALU0
Result0
Result1:31
是否是SLT指令？
0
0
1
1
ALU1:31
Result31 (sign bit)
0
Result0置为a-b的符号位
Result1-31置为0
后续添加第二级：

## Slide 47: 32-bit ALU: slt
a0
b0
+
Result0
CarryIn0
a1
b1
Result1
a2
b2
Result2
a31
b31
Result31
CarryOut0
+
CarryIn1
CarryOut1
+
CarryIn2
CarryOut2
+
CarryIn31
CarryOut31
Binvert
Operation
ALU0
Result0
Result1:31
是否是SLT指令？
0
0
1
1
ALU1:31
Result31 (sign bit)
0

## Slide 48: 32-bit ALU: slt
ALU0
Result0
Result1:31
是SLT指令？
0
0
1
1
ALU1:31
Result31 (sign bit)
0
前后两级MUX可合并：
Result31
ALU31

## Slide 49: 32-bit ALU: slt
MSB 1-bit ALU
a0
b0
+
CarryIn0
a1
b1
a2
b2
a31
b31
CarryOut0
+
CarryIn1
CarryOut1
+
CarryIn2
CarryOut2
+
CarryIn31
CarryOut31
Binvert
Operation
Less
Less
0
Less
0
Less
0
Result31
ALU0
ALU1
ALU2
ALU31
After merging the MUXes:
ALU31

## Slide 50: ALU:考虑溢出的Slt计算电路
The impact of Overflow on Slt
LessThan
Overflow
Result31
LessThan = Overflow ⊕ Result31
Overflow | Result31 | LessThan
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 51: ALU:考虑溢出的Slt计算电路
a0
b0
ALU0
CarryIn0
a1
b1
ALU1
a2
b2
ALU2
a31
b31
ALU31
CarryOut31
CarryOut0
CarryIn1
Binvert
Operation
Less
Less
Less
Less
0
0
0
CarryOut1
CarryIn2
CarryOut2
CarryIn31
Result31
MSB 1-bit ALU
Overflow
合并MUX、考虑溢出的Slt计算电路：
Result31
ALU31
Notes: Jump to p53

## Slide 52: 32位RISC ALU设计
ALU还有什么？
  移位运算…
更高效的ALU设计
  超前进位加法器…
Notes: 教材ref

## Slide 53: 确定数据通路的组成模块
组合逻辑电路部分
  “计算”为主，不同于单纯的“逻辑”
存储单元
  “数据”为主，不同于单纯的“状态”

## Slide 54: 存储单元——寄存器
寄存器(register)
  N个D触发器组成
32个寄存器构成寄存器堆
  Register File, RF
  可以同时从两个口读取
  一个写端口，有写入使能
写入使能:
  禁止时(0): 寄存器内容不变
  使能时(1): 改变
Clk
Data In
Write Enable
N
N
Data Out
寄存器0
寄存器1
…
寄存器31
多
路
复
用
多
路
复
用
读数据R[rt]
读数据R[rs]
读寄存器编号rs
读寄存器编号rt

## Slide 55: 存储单元——寄存器堆
寄存器堆包含 32 registers:
  两个 32-bit 输出总线:
  busA and busB
  一个32-bit 输入总线: busW
寄存器堆中的寄存器选择:
  RA (number) 选出哪个32位寄存器的数据放在busA (data)
  RB (number)选出哪个32位寄存器的数据放在busB (data)
  RW (number)选出哪个32位寄存器的数据将通过busW被写入 (当WE=1时)
时钟 (CLK)
  CLK 只在写入时发挥作用
  读取电路总能读到值
    RA or RB valid => busA or busB valid after “access time.”
busW
Clk
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Write Enable
RW
RA
RB
32 32-bit
Registers
Notes: 记住CLK 只在写入时发挥作用，有利于理解后面的数据通路

## Slide 56: 存储单元——存储器
存储器(memory): 容量大
  一个输入总线: 数据输入
  一个输出总线: 数据输出
存储器选择:
  通过地址线Address 选择哪个32位字被放在数据输出总线上
  Write Enable = 1: 通过address选择哪个地址的32位字写为输入总线的数据
Clock input (CLK)
  CLK input 只在写入有效
  在读出时, 类似于组合逻辑:
    Address valid => Data Out valid after “access time.”
Clk
Data In
Write Enable
32
32
DataOut
Address
32
Memory
Notes: 预习问题：如何知道Dataout已经被完全传出了，以便开始执行下一条指令？或者说，指令的发出受什么控制？

## Slide 57: 本节课目录
复习与回顾
  单周期数据通路设计流程
  指令集和设计需求分析
  功能模块设计
  数据通路模块组装
  控制信号分析与逻辑设计
单周期数据通路延时分析
多周期数据通路
异常与中断

## Slide 58: 取指令单元IF
所有指令都公用的单元
  Fetch the Instruction: Inst_Mem[PC]
  更新PC: Next Address Logic
    顺序指令时:
    PC <= PC + 4
    分支跳转时:
    PC <= “something else”
32
Instruction Word
Address
Instruction
Memory
PC
Clk
Next Address
Logic
Notes: 预习问题：后面具体的单元实现能看明白，但不知道这页中的图的意思
04/09 作业批改和考试题：PC=PC+4 暂不作为扣分原因

## Slide 59: 加减法等运算
R[rd] <= R[rs] op R[rt] 例子: addu rd, rs, rt
  Ra, Rb, and Rw 来自指令自中的rs, rt, 和 rd
  ALUConf and RegWr: 根据指令译码确定的控制信号
32
Result
ALUConf
busW
32
32
busA
32
busB
Clk
RegWr
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rd
ALU
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
Notes: ALUCtr  ALUConf

## Slide 60: 立即数操作
R[rt] <= R[rs] op Ext[imm16]
11
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
rd?
注意:R-type and I-type
目标寄存器格式位置不同
32
Result
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
ALU
ImmExt
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ALUConf
RegDst
Notes: ZeroExt  Ext

## Slide 61: 立即数操作
R[rt] <= R[rs] op Ext[imm16]
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rd
RegDst
Mux
11
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
Rt?
ALU
ImmExt
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
11
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
rd?
注意:R-type and I-type
目标寄存器格式位置不同
Notes: 04/09: 竖排数字水平翻转(选择修改)

## Slide 62: Load Word 操作
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt?
ALU
ImmExt
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
MemtoReg
ExtOp
数据存储器
选择ALU的输出
还是存储器的输出
R[rt] <= Mem[R[rs] + SignExt[imm16]]
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
需要支持 符号位扩展
Rt
Rd
RegDst
Mux

## Slide 63: Load Word 操作
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt?
ALU
ImmExt
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
MemtoReg
ExtOp
数据存储器
选择ALU的输出
还是存储器的输出
R[rt] <= Mem[R[rs] + SignExt[imm16]]
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
需要支持 符号位扩展
Rt
Rd
RegDst
Mux

## Slide 64: Store Word 操作
Mem[ R[rs] + SignExt[imm16] ] <= R[rt]
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Rt
Rd
RegDst
Mux
MemtoReg
RegFile 的busB部分直接作为数据存储器输入
Rt
Notes: 下一页是微处理架构支持变址寻址的quiz
预习问题：请问"RF的B部分"指的就是busB的值吗？那么RF是什么？先前的页面中好像没有说过

## Slide 65: Store Word 操作
Mem[ R[rs] + SignExt[imm16] ] <= R[rt]
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Rt
Rd
RegDst
Mux
RegFile 的busB部分直接作为数据存储器输入
Rt
?
?
x
MemtoReg
Notes: 下一页是微处理架构支持变址寻址的quiz
预习问题：请问"RF的B部分"指的就是busB的值吗？那么RF是什么？先前的页面中好像没有说过

## Slide 66
判断下列说法是否正确：
add/sub/and/slt共用ALU是为了复用硬件，降低代价
2. 前述微处理架构支持变址寻址，例如：
lw(rd<=MEM[rs+rt])，
sw(MEM[rs+rt]<=rd)
1 正确，2 正确
1 正确，2 错误
1 错误，2 正确
A
B
C
提交
1 错误，2 错误
D
单选题
1分

## Slide 67: 答案解析
正确答案：B
1. add/sub/and/slt共用ALU是为了复用硬件，降低代价
  解答：正确
  满足设计要求下，复用硬件单元可降低代价
2.前述微处理架构支持变址寻址
  解答：错误
  sw(MEM[rs+rt]<=rd)
  需要三端口输出的RegFile, 现有架构RegFile仅有两端口输出

## Slide 68: 分支指令
beq rs, rt, imm16
  mem[PC] 从存储器取指令
  Equal <= (R[rs] == R[rt]) 计算分支条件
  if (Equal) 计算下一个指令的地址
    PC <= PC + 4 + { SignExt(imm16) , 2b00 }
  else
    PC <= PC + 4
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits

## Slide 69: 分支指令——取指和条件选择
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
32
PC
Clk
Mux
PCSrc
Clk
busW
RegWr
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Equal?
“Zero”
Inst Address
选择 PC+4 或者 PC+4+{SignExtImm << 2}
做Ra和Rb是否相等的判断
PC
ImmExt
32
16
imm16
ExtOp
<< 2
beq rs, rt, imm16
Adder
4
Adder

## Slide 70: 分支指令——取指和条件选择
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
32
PC
Clk
Mux
PCSrc
Clk
busW
RegWr
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Equal?
“Zero”
Inst Address
选择 PC+4 或者 PC+4+{SignExtImm << 2}
做Ra和Rb是否相等的判断
PC
ImmExt
32
16
imm16
ExtOp
<< 2
beq rs, rt, imm16
Adder
4
Adder
‘1’ if equal
PC+4
(op==beq)&zero
==

## Slide 71: 分支指令——完整datapath
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Rt
Rd
RegDst
Mux
MemtoReg
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
<26:31>, etc.
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
if op == beq
PCSrc = Zero
Else if op == bne
PCSrc = !Zero

## Slide 72: 分支指令——完整datapath
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Rt
Rd
RegDst
Mux
MemtoReg
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
if op == beq
PCSrc = Zero
Else if op == bne
PCSrc = !Zero
signed
Rt
=0
(sub)
=0
0
1
=0
(op==beq)&zero
<26:31>, etc.

## Slide 73: 跳转指令
j Label
000010 | Address
6位 26位
  跳转 PC = { (PC+4)[31:28], 目标地址, 00 }

## Slide 74: 跳转指令
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Rt
Rd
RegDst
Mux
MemtoReg
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
<< 2
<25:0>
<31:28>
JumpPC
<26:31>, etc.

## Slide 75: 跳转指令
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Rt
Rd
RegDst
Mux
MemtoReg
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
<< 2
<25:0>
<31:28>
Mux
PCSrc2
(PC+4)
<26:31>, etc.

## Slide 76: 本节课目录
复习与回顾
  单周期数据通路设计流程
  指令集和设计需求分析
  功能模块设计
  数据通路模块组装
  控制信号分析与逻辑设计
单周期数据通路延时分析
多周期数据通路
异常与中断

## Slide 77: 进一步精简的MIPS子集
ADD, SUB, AND, SLT
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
  and rd, rs, rt
  slt rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE Word
  lw rt, imm16(rs)
  sw rt, imm16(rs)
BRANCH and JUMP:
  beq rs, rt, imm16
  j Label
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits

## Slide 78: 精简MIPS子集的数据通路设计

## Slide 79: 控制信号分析
PCSrc： 0-顺序，1-分支跳转
ExtOp: “zero”, “sign”
ALUsrc: 0  regB; 1  imm32
ALUconf: “add”, “sub”, “or”
MemWr： 1  write memory
MemtoReg: 0  ALU; 1  Mem
RegDst: 0  “Rt”; 1  “Rd”
RegWr: 1  write registers

## Slide 80: 控制信号分析
选择
  PCSrc(1/2) 程序计数方式控制
  ALUSrc ALU输入选择控制
  ExtOp 立即数扩展方式控制
  ALUconf ALU运算选择
写入控制
  RegWr 寄存器写入控制
  RegDst 写入寄存器选择
  MemWr 存储器写入控制
  MemtoReg 寄存器数据写入端选择

## Slide 81: 控制信号和Datapath
ALUconf
RegDst
ALUSrc
ExtOp
MemtoReg
MemWr
Zero
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rs
Rt
PCSrc
Addr
Inst
Memory
DATA PATH
Control
Op
<0:5>
Fun
RegWr
<26:31>
<6:10>
Sham

## Slide 82: 取指令过程
从指令存储器中取指令:
  Instruction <= Inst_mem[PC]
  对所有指令相同
Addr
Inst
Memory
Instruction<31:0>
Inst Address
32
PC
Clk
Mux
PCSrc
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
ImmExt
32
16
imm16
ExtOp

## Slide 83: PCSrc信号的控制逻辑
PCSrc: 0  PC <= PC + 4 1  PC <= PC + 4 + {SignExt(Im16), 2b00}
 | Addu | SubU | Ori | LW | SW | Beq
PCSrc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1?
32
PC
Clk
Mux
PCSrc
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
ImmExt
32
16
imm16
ExtOp

## Slide 84: 对于Beq的指令地址更新过程
if (Zero == 1)
PC = PC + 4 + {SignExt[imm16], 2b00};
else
PC = PC + 4;
Addr
Inst
Memory
Instruction<31:0>
Inst Address
32
PC
Clk
Mux
PCSrc
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
ImmExt
32
16
imm16
ExtOp
PCSrc如何实现的?
  受哪些因素影响?
PCSrc = Branch AND Zero

## Slide 85: 对于Beq的指令地址更新过程
Addr
Inst
Memory
Instruction<31:0>
Inst Address
32
PC
Clk
Mux
PCSrc
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
ImmExt
32
16
imm16
ExtOp
AND
Branch
Zero
Branch表示
是否是beq指令
Branch | Zero | MUX
0 | X | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
if (Zero == 1)
PC = PC + 4 + {SignExt[imm16], 2b00};
else
PC = PC + 4;
PCSrc如何实现的?
  受哪些因素影响?
PCSrc = Branch AND Zero

## Slide 86: ALUSrc信号的控制逻辑
ALUsrc: 0  reg 为ALU B输入; 1  立即数为ALU B 输入
 | Addu | SubU | Ori | LW | SW | Beq
PCSrc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zero
ALUsrc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Zero
Rt
Rd
RegDst
Mux

## Slide 87: ExtOp: 立即数扩展方式控制
ExtOp
  0  “立即数高位填0”
  1  “立即数符号扩展”
 | Addu | SubU | Ori | LW | SW | Beq
PCSrc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zero
ALUsrc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ExtOp | X | X | 0 | 1 | 1 | 1
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Zero

## Slide 88: RegWr: 寄存器写入控制
RegWr: 1  写寄存器使能
 | Addu | SubU | Ori | LW | SW | Beq
PCSrc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zero
ALUsrc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ExtOp | X | X | 0 | 1 | 1 | 1
RegWr | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
32
Result
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Zero
Rt
Rd
RegDst
Mux

## Slide 89: RegDst: 写入寄存器选择
RegDst: 0  “rt”; 1  “rd”
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
 | Addu | SubU | Ori | LW | SW | Beq
PCSrc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zero
ALUsrc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ExtOp | X | X | 0 | 1 | 1 | 1
RegWr | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
RegDst | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X
32
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Zero
Rt
Rd
RegDst
Mux

## Slide 90: MemWr: 存储器写入控制
MemWr: 1  写存储器使能
 | Addu | SubU | Ori | LW | SW | Beq
PCSrc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zero
ALUsrc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ExtOp | X | X | 0 | 1 | 1 | 1
RegWr | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
RegDst | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X
MemWr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
32
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Zero
Rt
Rd
RegDst
Mux

## Slide 91: MemtoReg:寄存器数据写入端选择信号
MemtoReg: 0  ALU; 1  Mem
 | Addu | SubU | Ori | LW | SW | Beq
PCSrc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zero
ALUsrc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ExtOp | X | X | 0 | 1 | 1 | 1
RegWr | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
RegDst | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X
MemWr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
MemtoReg | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X
32
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Zero
MemtoReg
Rt
Rd
RegDst
Mux

## Slide 92
ALUConf: 0  “add”, 1  “sub”, 2  “or”
ALUConf 的赋值为哪一项？
0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 X
0 1 2 0 0 1
0 1 2 0 0 X
A
B
C
D
提交
32
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Zero
MemtoReg
Rt
Rd
RegDst
Mux
 | Addu | SubU | Ori | LW | SW | Beq
ALUConf | ? | ? | ? | ? | ? | ?
单选题
1分

## Slide 93: 答案解析
ALUConf: 0  “add”, 1  “sub”, 2  “or”
ALUConf 的赋值为哪一项？
  A. 0 1 0 0 0 1
  B. 0 1 0 0 0 X
  C. 0 1 2 0 0 1
  D. 0 1 2 0 0 X
解答：C
  Beq：减法判断 rs==rt
32
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Zero
MemtoReg
Rt
Rd
RegDst
Mux
 | Addu | SubU | Ori | LW | SW | Beq
ALUConf | ? | ? | ? | ? | ? | ?

## Slide 94: ALUConf: ALU运算选择
ALUConf: 0  “add”, 1  “sub”, 2  “or”
 | Addu | SubU | Ori | LW | SW | Beq
PCSrc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zero
ALUsrc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ExtOp | X | X | 0 | 1 | 1 | 1
RegWr | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
RegDst | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X
MemWr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
MemtoReg | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X
ALUConf | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
32
ALUConf
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr
Data Out
Mux
ExtOp
Zero
Rt
Rd
RegDst
Mux

## Slide 95
Beq指令的Single Cycle Datapath
32
Result
ALUConf=Sub
Clk
busW
RegWr=0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc=0
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr=0
Data Out
Mux
ExtOp=1
(Signed)
Rt
Rd
RegDst=X
Mux
MemtoReg
=X
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
<26:31>, etc
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc=
Branch and Zero
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
Rt
if (Reg[rs]-Reg[rt] == 0)
PC = PC + 4 + Imm<<2
else
PC = PC + 4

## Slide 96
Beq指令的Single Cycle Datapath
32
Result
ALUConf=Sub
Clk
busW
RegWr=0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc=0
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr=0
Data Out
Mux
ExtOp=1
(Signed)
Rt
Rd
RegDst=X
Mux
MemtoReg
=X
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
<26:31>, etc.
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc=
Branch and Zero
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
Rt
if (Reg[rs]-Reg[rt] == 0)
PC = PC + 4 + Imm<<2
else
PC = PC + 4
0
1
1
0

## Slide 97
Load指令的Single Cycle Datapath
32
Result
ALUConf=Add
Clk
busW
RegWr=1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc=1
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr=0
Data Out
Mux
ExtOp=1
(Singed)
Rt
Rd
RegDst=0
Mux
MemtoReg
=1
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc=0
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
Rt
Reg[rt] = Mem(Reg[rs] + SignExt(Imm))
<26:31>, etc.

## Slide 98
Load指令的Single Cycle Datapath
32
Result
ALUConf=Add
Clk
busW
RegWr=1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc=1
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr=0
Data Out
Mux
ExtOp=1
(Singed)
Rt
Rd
RegDst=0
Mux
MemtoReg
=1
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc=0
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
Rt
Reg[rt] = Mem(Reg[rs] + SignExt(Imm))
0
1
Load指令的Single Cycle Datapath
<26:31>, etc.

## Slide 99
Store指令的Single Cycle Datapath
32
Result
ALUConf=Add
Clk
busW
RegWr=0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc=1
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr=1
Data Out
Mux
ExtOp=1
(Singed)
Rt
Rd
RegDst=X
Mux
MemtoReg
=X
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc=0
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
Rt
Mem(Reg[rs]+SignExt(Imm) = Reg[rt]
<26:31>, etc.

## Slide 100
Store指令的Single Cycle Datapath
32
Result
ALUConf=Add
Clk
busW
RegWr=0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc=1
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr=1
Data Out
Mux
ExtOp=1
(Singed)
Rt
Rd
RegDst=X
Mux
MemtoReg
=X
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc=0
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
Rt
Mem(Reg[rs]+SignExt(Imm) = Reg[rt]
<26:31>, etc.

## Slide 101
Ori指令的Single Cycle Datapath
32
Result
ALUConf=OR
Clk
busW
RegWr=1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc=1
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr=0
Data Out
Mux
ExtOp=0
(ZeroExt)
Rt
Rd
RegDst=0
Mux
MemtoReg
=0
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc=0
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
Rt
Reg[rt] = Reg[rs] OR ZeroExt(Imm)
<26:31>, etc.

## Slide 102
Ori指令的Single Cycle Datapath
32
Result
ALUConf=OR
Clk
busW
RegWr=1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc=1
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr=0
Data Out
Mux
ExtOp=0
(ZeroExt)
Rt
Rd
RegDst=0
Mux
MemtoReg
=0
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc=0
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
Rt
Reg[rt] = Reg[rs] OR ZeroExt(Imm)
<26:31>, etc.

## Slide 103
Add指令的Single Cycle Datapath
32
Result
ALUConf=Add
Clk
busW
RegWr=1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc=0
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr=0
Data Out
Mux
ExtOp=X
Rt
Rd
RegDst=1
Mux
MemtoReg
=0
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc=0
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
Rt
Reg[rd] = Reg[rs] + Reg[rt]
<26:31>, etc.

## Slide 104
Add指令的Single Cycle Datapath
32
Result
ALUConf=Add
Clk
busW
RegWr=1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc=0
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr=0
Data Out
Mux
ExtOp=X
Rt
Rd
RegDst=1
Mux
MemtoReg
=0
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc=0
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
Rt
Reg[rd] = Reg[rs] + Reg[rt]
<26:31>, etc.

## Slide 105: MIPS子集控制信号小结
inst Register Transfer
ADD R[rd] <= R[rs] + R[rt]; PC <= PC + 4
ALUsrc = RegB, ALUConf = “add”, RegDst = rd, RegWr, PCSrc = “+4”
SUB R[rd] <= R[rs] – R[rt]; PC <= PC + 4
ALUsrc = RegB, ALUConf = “sub”, RegDst = rd, RegWr, PCSrc = “+4”
ORi R[rt] <= R[rs] + zero_ext(Imm16); PC <= PC + 4
ALUsrc = Im, Extop = “Z”, ALUConf = “or”, RegDst = rt, RegWr, PCSrc = “+4”
LOAD R[rt] <= MEM[ R[rs] + sign_ext(Imm16)]; PC <= PC + 4
ALUsrc = Im, Extop = “Sn”, ALUConf = “add”, MemtoReg, RegDst = rt, RegWr, PCSrc = “+4”
STORE MEM[ R[rs] + sign_ext(Imm16)] <= R[rs]; PC <= PC + 4
ALUsrc = Im, Extop = “Sn”, ALUConf = “add”, MemWr, PCSrc = “+4”
BEQ if ( R[rs] == R[rt] ) then PC <= PC +4 + {sign_ext(Imm16)], 00’b2} else PC<=PC + 4
Extop = “Sn”, ALUConf = “sub”, PCSrc = “Br” and “Zero”

## Slide 106: 扩展实现：跳转指令
32
Result
ALUConf=X
Clk
busW
RegWr=0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
ALU
ImmExt
Mux
16
imm16
ALUSrc=X
Clk
Data In
WrEn
32
Addr
Data
Memory
32
MemWr=0
Data Out
Mux
ExtOp=X
Rt
Rd
RegDst=X
Mux
MemtoReg=X
Instruction<31:0>
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
imm16
Rd
Rt
Rs
Addr
Inst
Memory
<26:31>
Control Unit
32
PC
Clk
Mux
PCSrc=X
Inst Address
PC
Adder
4
Adder
<< 2
32
Zero
<< 2
<25:0>
<31:28>
Mux
PCSrc2=1

## Slide 107: MIPS子集控制信号小结
add
sub
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
PCSrc
ExtOp
ALUConf<2:0>
1
0
0
1
0
0
x
Add
1
0
0
1
0
0
x
Subtract
0
1
0
1
0
0
0
Or
0
1
1
1
0
0
1
Add
x
1
x
0
1
0
1
Add
x
0
x
0
0
ZERO
1
Subtract
x
x
x
0
0
x
x
xxx
op
target address
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
op
rs
rt
immediate
R-type
I-type
J-type
add, sub
ori, lw, sw, beq
jump
func
op
00 0000
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
Appendix A
10 0000
See
10 0010
We Don’t Care :-)
PCSrc2
0
0
0
0
0
0
1

## Slide 108: 本节课小结
5个步骤设计单周期处理器
  1. 分析指令集 => datapath 的需求
  2. 确定datapath的组成模块
  3. 组装datapath
  4. 通过分析指令确定影响寄存器转移的控制信号.
  5. 设计控制信号
MIPS 实现这样一个功能比较容易
  指令结构简单,等长; 源寄存器, 立即数总是在相同的位置
  只对寄存器内容或者立即数进行操作,操作类型少
单周期datapath=> CPI=1, 时钟周期长

## Slide 109: 本节课小结
单周期MIPS处理器执行阶段
取指令 (Instruction Fetch, IF)
指令译码和控制信号生成 (Instruction Decode, ID)
操作执行 (Execution, EX)
内存访问 (Memory Access, MEM)
写回寄存器堆 (Write Back, WB)