## Slide 1
第八讲 存储器与总线外设
第1部分 基本概念、半导体存储器
数字逻辑与处理器基础
Fundamentals of Digital Logic and Processor
李学清
#腾讯会议：858-8541-2550
2024年5月28日

## Slide 2: 微体系结构
应用
算法
操作系统
编译器
计算机指令系统
微体系结构
CPU/DSP/…
电路
器件
计算机系统
软件
硬件
周 | 日期 | 暂定主要内容
1 | 2/27 | 概论
2 | 3/5 | 布尔代数
3 | 3/12 | 组合逻辑
4 | 3/19 | 时序逻辑
5 | 3/26 | 时序逻辑
6 | 4/2 | 计算机指令系统
7 | 4/9 | 计算机指令系统
8 | 4/16 | 微处理器
9 | 待定 | 期中考试
10 | 4/30 | 劳动节放假
11 | 5/7 | 微处理器
12 | 5/14 | 流水线
13 | 5/21 | 流水线
14 | 5/28 | 流水线/存储器
15 | 6/4 | 存储器
16 | 6/11 | IO与总线/总结

## Slide 3: 本节课学习目标
知识点：概念、原理和指标
  半导体存储器基础(DRAM/SRAM), 包括电路，操作和特性
  存储层次基础及其度量
能力
  掌握设计和分析存储层次的方法
  掌握缓存的设计折衷和评估方法
思想
  局部性原理及其利用

## Slide 4: 目录
复习与回顾
  存储器系统基础
存储器系统的设计理论
Cache技术实现
Cache性能评估

## Slide 5: 知识回顾
典型的计算机体系架构
  冯·诺伊曼架构
主机系统
存储器
输出
设备
输入
设备
运算器
控制器
数据通路
控制信号

## Slide 6: 知识回顾
主要瓶颈：存储器延时大！
Data In
ALU
Imm16
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Extender
Mux
32
16
Imm16
ALUSrc0
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
WrEn
32
Adr
Data
Memory
MemWr
Instruction<31:0>
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
Adder
Adder
PC
Clk
00
4
PCSrc
PC Ext
Inst
Memory
Mux
0
1
Shamt[4:0]
ALUsrc1
Mux
我们目前的办法：
更聪明的电路设计和流水线

## Slide 7: 本节课核心问题： 如何减少存储器访问的延时？

## Slide 8: 目录
复习与回顾
  存储器系统基础：半导体存储器
存储器系统的设计理论
Cache技术
Cache性能评估

## Slide 9: 历史：人类如何存储数据？
电子计算机之前
信息技术（摩尔定律驱动的0/1数字革命）
Notes: 既然存储及其访问这么重要，那么历史上人类是如何存储数据的呢？在电子计算机出现之前，人们想出了结绳记事，想出了可长期保存的壁画，还有可方便携带和传播的制版印刷术。所有的伟大的发明，在信息技术产生后都显得那么的渺小。在数字信号理论的驱动下，我们用离散的0和1存储时间和幅度连续的自然界的各种信息，并且在摩尔定律的驱动下，我们发明了前所未有的半导体产业技术，用50余年指数规律发展的的强大动力，创造了从未有过的奇迹：从1958年第一块集成电路上的5个元器件，到刚出的苹果M1处理器的100多亿个晶体管，以及通过三维堆叠得到的上10^12字节的固态硬盘，每一比特存储的价钱也从30美元降低到了10^-9元。

## Slide 10: 存储系统基础：半导体存储器
存储器是用来存储数据和指令的
常见的半导体存储器有以下两个类别：
  只读存储器(ROM，Read Only Memory) vs 可读可写
  随机访问存储器(RAM，Random Access Memory) vs 顺序访问存储器
RAM中 “random access”
是什么意思呢?
random access是指该存储器的所有内容都可以被读取和写入，且与时间和位置无关
Random
Access
Memory
Address
Read Data
Write Data
WR

## Slide 11: 存储器的基本结构与常见类型
结构
  输入：数据地址（随机性）
  输出：数据
  存储单元阵列
  接口及控制
随机访问存储器（RAM）
  支持随机地址
类型
  缓存：SRAM
  主存：DRAM
  外存及其他
r
o
w
d
e
c
o
d
e
r
行地址
接口
数据
字线wordline, WL
位线
Bitline,
BL
Notes: 首先我们来看一下存储器的基本结构。为了便于结构化的访问，存储器通常以多行多列二维方式布局成一个阵列：每一行都会编译一个地址，就像士兵行军布阵一样。外界要访问某个地址信息，对应行的字线wordline便会被置为有效，控制要访问的行的存储单元和位线连通，从而从位线bitline上送入需要写的数据或者从位线上导出读取的数据。随机访问存储器是指给定任意一个访问的地址，均可以直接获得；而非随机访问存储器，例如固态硬盘，则可能需要依次读出一整块的数据，才能获得其中一行的数据，哪怕其它行的数据你不需要也不能不访问。
通过不同的单元实现方式，我们有多种具体的存储器方案，例如作为缓存的SRAM，主存的DRAM等等。

## Slide 12: 存储系统基础：半导体存储器
两类RAM
  动态随机访问存储器(DRAM)
    1T1C(常用的单元结构)
    电容上的电荷(原理)
    速度较慢
    相对廉价
    不能稳定保持电平，需要刷新
  静态随机访问存储器(SRAM)
    6T(常用的单元结构)
    反相器正反馈(原理)
    速度较快
    造价昂贵
    可稳定保持电平
    面积大，相同比特下面积为DRAM的数倍

## Slide 13: 存储系统基础：半导体存储器
SRAM基本存储电路
  由MOS管组成的锁存器实现数据的存储
  读写速度快
  所用的管子数目多
  单个器件容量小
  价格昂贵
还有其他不同的结构

## Slide 14: 存储系统基础：半导体存储器
SRAM读写
  读
    通过字线选择一行
    等待存储单元达到稳态
    读取字线和的输出
  写
    将数据写入位线(如：=1, =0)
    通过字线选择待写行
    等待存储单元达到稳态
1
0
0
1

## Slide 15: 存储系统基础：半导体存储器
DRAM基本存储电路
  由MOS管和电容实现
  读写速度慢，需要刷新
  所用的管子数目少
  芯片存储密度高
  价格低廉

## Slide 16: 存储系统基础：半导体存储器
DRAM时序图与结构
存储
有效
有效
读取
写入
行地址信号(,Row Address Strobe)：控制锁存单元加载行地址，低电平有效
列地址信号(,Colomn Address Strobe)：控制锁存单元加载列地址，低电平有效。并且可以作为输出使能信号

## Slide 17: 存储系统基础：半导体存储器
DRAM采用电容来存储带来的问题
  在读取时电容会放电，必须在读取后对内容进行刷新
  即便不读数据，MOS管也会有漏电。因此每个存储单元都必须定期被刷新
可能的解决方案和产生的问题
  解决方案：存储器的控制电路周期性的逐行读取每个单元的内容并回写
  带来的问题：在刷新周期内CPU不能使用这部分存储器，因此降低系统性能

## Slide 18: 存储系统基础：半导体存储器
DRAM电容大小的权衡
  大电容容量C的优势：提供更长的数据保持时间(Retention time)
  大电容容量C的劣势：工艺实现难度加大，密度降低
DRAM相较于SRAM的主要优缺点
  DRAM存储器的容量可以做的很大
  DRAM存储器的速度比SRAM慢

## Slide 19
以下关于存储器的描述正确的是：
SRAM利用锁存器实现对数据的存储
DRAM利用电容实现对数据的存储，只有在读取数据后需要进行刷新
增大DRAM中的电容容量C可以防止电量泄漏过快，因此C越大越好。
主流的主存芯片主要由SRAM构成
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 20
以下关于存储器的描述正确的是：
A.正确，SRAM是由MOS管组成的锁存器实现数据存储
B. 错误，DRAM不止在读取数据后需要进行刷新。即使不读数据，也需要对每个存储单元定期刷新
C.错误，电容容量C并非越大越好。电容容量C增大将带来更大的时间常数和更大的延迟。
D. 错误，主流主存芯片主要由DRAM构成
习题解析 答案：A

## Slide 21: 存储器的技术原理和实现-4：对比
Variation | Low | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High | High | High
On/Off ratio | Large | Medium | Large | Small | Medium | Large | Medium | Medium | Medium | Medium
Read distructive | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No
Technology
Structure
S. Salahuddin et al., Nature Electronics, 2018
易失
非易失（NVM）
10-70 F 2
1T1C, 3T
Notes: 诸多不同类别的存储器汇总在一起，我们可以看到很多成熟的以及还在研究中的存储器。他们利用不同的原理，具备不同的特点，相关的研究一直是领域的热门。有兴趣的同学可以从这个参考文献入手，也可以考虑来我们课题组开展具体的工作。

## Slide 22: 存储器的技术原理和实现-4：对比
Variation | Low | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High | High | High
On/Off ratio | Large | Medium | Large | Small | Medium | Large | Medium | Medium | Medium | Medium
Read distructive | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No
Technology
Structure
S. Salahuddin et al., Nature Electronics, 2018
10-70 F 2
1T1C, 3T
易失
易集成
速度快
寿命长
读写省电
待机漏电
密度 vs 刷新
非易失（NVM）
较难集成
比较慢（写）
寿命较短
读写比较耗电（写）
待机不漏电，无需刷新
密度较高，需多方面折衷
Notes: 诸多不同类别的存储器汇总在一起，我们可以看到很多成熟的以及还在研究中的存储器。他们利用不同的原理，具备不同的特点，相关的研究一直是领域的热门。有兴趣的同学可以从这个参考文献入手，也可以考虑来我们课题组开展具体的工作。

## Slide 23: 国内外主要存储器厂商
国外
国内

## Slide 24: 其他存储：磁盘、Flash
磁头
柱面
盘片
磁盘
3D NAND SSD
Notes: 第三类的存储器是外存，常见的有磁盘和3D NAND。他们和前面的SRAM、DRAM不一样的一个地方在于，掉电后，不会丢失数据，是非易失存储器。具体的原理请大家阅读课外资料。受限于原理，外存访问耗时长，耗电多，密度也比较高。

## Slide 25: 存储系统基础：半导体存储器
存储器的基本参数：
  容量：以字节或比特数表示
  速度：以访问时间TA、存储周期TM或带宽BM表示
    TA——从接收读申请到将信息读出存储器输出端的时间
    TM——连续两次启动存储器访问所需的最小时间间隔
    BM——单位时间内读取到或写入的数据量
  成本：以每比特价格表示
  其他：寿命，便携性 ……