## Slide 1
第八讲 存储器与总线外设
第3-1部分 Cache性能评估
数字逻辑与处理器基础
Fundamentals of Digital Logic and Processor
李学清
#腾讯会议：858-8541-2550
2024年6月4日

## Slide 2: 微体系结构
应用
算法
操作系统
编译器
计算机指令系统
微体系结构
CPU/DSP/…
电路
器件
计算机系统
软件
硬件
周 | 日期 | 暂定主要内容
1 | 2/27 | 概论
2 | 3/5 | 布尔代数
3 | 3/12 | 组合逻辑
4 | 3/19 | 时序逻辑
5 | 3/26 | 时序逻辑
6 | 4/2 | 计算机指令系统
7 | 4/9 | 计算机指令系统
8 | 4/16 | 微处理器
9 | 待定 | 期中考试
10 | 4/30 | 劳动节放假
11 | 5/7 | 微处理器
12 | 5/14 | 流水线
13 | 5/21 | 流水线
14 | 5/28 | 流水线/存储器
15 | 6/4 | 存储器
16 | 6/11 | IO与总线/总结

## Slide 3: 目录
复习与回顾
  存储器系统基础
存储器系统的设计理论
缓存技术
缓存性能评估

## Slide 4: 缓存性能评估
缓存性能评估
  Cache缺失的3C原则
  Cache评价指标
  如何提高Cache性能

## Slide 5: 缓存性能评估：3C原则
CPU的性能方程：
  CPU执行时间=指令数×CPI×时钟周期
  在存储器的角度看来，存储器的访问延时会带来CPI的增加。取恒定的存储器阻塞周期，存在如下关系：
实际CPI=理想CPI+存储器阻塞周期数
  实际CPI受限于指令和数据的AMAT(Average Memory Access Time)：
AMAT=命中访问时间+缺失率×缺失时间代价
  目标：研究缺失的原因的解决方法，降低AMAT

## Slide 6: 缓存性能评估：3C原则
3C原则
  强迫性缺失(Compulsory)：第一次访问主存储器中的某一个数据块，只能先从主存储器将数据加载到cache中，也称为冷启动缺失或首次访问失效
  容量缺失(Capacity)：由于cache容纳不了程序所需的所有主存块而引起的缺失。
  冲突缺失(Conflict)：在组相联或者直接映像中，多个的主存块竞争同一个cache组时引起的缺失且该存储块曾经存在于cache中，也称碰撞缺失（前提：cache未满）。
注意：所有新的数据块第一次进入cache时都为强迫性缺失，替换出去后再次进入cache按情况分为容量缺失或冲突缺失。

## Slide 7: 缓存性能评估：3C原则
容量 vs 冲突
  容量缺失
    当缓存中的所有行都已被使用，但是有新的块要放进缓存中（缓存若不替换掉一行就存不下这个新的块）
  冲突缺失（碰撞缺失）
    当缓存中还有空的行时，若有一个新的块要放进缓存中的某一组，而该组的所有行都已经用了（存了别的块），这个新的块需要替换掉其中的某一行
    只出现在组相联和直接映射的缓存中出现
类比课上例子：教室还有空位，却“非要挤一个同学的座位”，这是冲突缺失；只有教室没有空位了，“挤他人座位”才是容量缺失。
注意：在此处及课件的后续页中，讨论容量缺失及冲突缺失时都已假设了这些数据块都曾经存在于cache中，即这些块都已发生过一次强迫性缺失。

## Slide 8: 缓存缺失: 3C原则
全相联 Cache
  强迫性缺失: 存在
    由第一次访问从未在缓存中出现过的区块引起的。也被称为冷启动失误或无效的第一次访问
  冲突缺失: 不存在
    当块数多于同一组路数，且在缓存中实际上有未填满的行
  容量缺失: 主导
    当缓存中所有行都已被使用，不能包含更多需要的块时
 | 强制 | 容量 | 冲突
全相联 | 存在 | 主导 | /

## Slide 9: 缓存缺失: 3C原则
直接映射 Cache
  强迫性缺失: 存在
  容量缺失:存在
    当缓存中的所有行都已被使用，不能包含更多需要的区块时引起的
 | 强制 | 容量 | 冲突
全相联 | 存在 | 主导 | /
直接映射 | 存在 | 存在 | 主导
  冲突缺失: 主导类型
    当缓存中该组的所有行都已被使用，但是在其他组中实际上还有未用的行

## Slide 10: 缓存缺失: 3C原则
组相联 Cache
  强迫性缺失: 存在
  冲突缺失: 主导
    当块的数量多于同一组中路的数量，并且在其他组中实际上有未填满的行
  容量缺失: 存在
    当缓存中的所有行都已被使用，不能包含更多需要的区块时引起的
 | 强制 | 容量 | 冲突
直接映射 | 存在 | 存在 | 主导
全相联 | 存在 | 主导 | /
组相联 | 存在 | 存在 | 主导

## Slide 11: 缓存缺失: 3C原则
3C 原则 和 Cache 映射
  强迫性缺失在所有Cache映射方式中都存在。
  冲突缺失在全相联Cache中不存在
    如果所有行都满了，是容量不足。
  在直接映射和组相联Cache中，容量缺失比较少见（所有行都填满的可能性较小）
    如果一个Cache行需要被替换
      所有其他行均被填满: 容量缺失
      有一些行没被填满: 冲突缺失
 | 强制 | 容量 | 冲突
直接映射 | 存在 | 存在 | 主导
全相联 | 存在 | 主导 | /
组相联 | 存在 | 存在 | 主导

## Slide 12: 缓存性能评估：3C原则
Q. 无限容量全相联Cache中只会发生哪一种缺失？
A. 强迫性缺失。在首次访问主存块时必定发生
Q. 有限容量全相联Cache中哪一种缺失占主导？
A. 容量缺失。Cache中没有的更多的行存储数据
Q. 组相联或直接映像Cache中哪一种缺失占主导？
A. 冲突缺失。冲突相当于组内(局部)容量缺失，其发生的概率大于全局的容量缺失。
以常见的循环操作为例

## Slide 13: 缓存性能评估：3C原则
缺失率(绝对)
Cache容量(KB)
强迫性缺失
容量缺失主导
冲突缺失主导
3C原则的统计规律(1)
  强迫性缺失和cache容量大小无关（和块的大小有关）
  容量缺失随着cache容量增大而减少
  冲突缺失随着相联度增大而减少
(橙色区域)

## Slide 14: 缓存性能评估：3C原则
行大小
缺失率
Cache容量
3C原则的统计规律(2)
  对于给定的cache容量，随着cache行大小的增加，缺失率会先下降后上升。因为强迫性缺失会下降，但是容量缺失和冲突缺失会增加。
  Cache的容量越大，使得缺失率达到最低点的cache行大小也越大

## Slide 15: 缓存性能评估：3C原则
减少强迫性缺失
  解决方案：增大cache行的大小（即：块的大小）
  优点：
    能够有效减少强迫性缺失，尤其对指令cache非常有效
  缺点：
    会造成更多的冲突性缺失
    可能会读入很多没有必要数据
 | 强制缺失
Cache容量↑ | -
Cache行大小↑ | ↓
Cache相联度↑ | -

## Slide 16: 缓存性能评估：3C原则
减少容量缺失
  解决方案：增大cache的容量
  优点：
    能够有效减少容量缺失，同也会降低冲突性缺失，一举两得
  缺点：
    容量增加会造成cache的控制电路变得更加复杂，增大物理连线的延时，进而导致cache的访问时间增加。
 | 强制缺失
Cache容量↑ | ↓
Cache行大小↑ | ↑
Cache相联度↑ | -

## Slide 17: 缓存性能评估：3C原则
解决方案：增加相联性
增加相联性和增加容量都能减少冲突缺失
其他解决方案：增加cache的行数
Q：为什么增加cache的行数（每行大小减小，总容量不变）会有帮助？
A：可以使得相联性划分得更细，原来的cache行映射关系将会更加分散，同组内的将分散至更多的组。
减少冲突缺失
 | 冲突缺失
Cache容量↑ | ↓
Cache行大小↑ | ↑
Cache相联度↑ | ↓

## Slide 18: 缓存性能评估：3C原则
 | 强制缺失 | 容量缺失 | 冲突缺失 | 命中时间
Cache容量↑ | - | ↓ | ↓ | ↑
Cache行大小↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓
Cache相联度↑ | - | - | ↓ | ↑
Cache容量、行大小、相联度的影响
  命中时间：主要与硬件实现的复杂度有关，复杂度越高，物理连线的延时就越大，从而命中时间会更长
  采用控制变量法进行研究。如增大cache容量时，行大小、相联度不变，增加的是cache行数

## Slide 19: 缓存性能评估：3C原则
 | 强制缺失 | 容量缺失 | 冲突缺失 | 命中时间
Cache容量↑ | - | ↓ | ↓ | ↑
Cache行大小↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓
Cache相联度↑ | - | - | ↓ | ↑
例：行大小和相联度不变，增大Cache容量
  强迫性缺失：不变。因为只和行大小有关
  容量缺失：减少。缓解了容量小的问题
  冲突缺失：减少。相当于增多了Cache行的数量，数据有机会被映射到更多的组中。
  命中时间：增大。容量增加使得电路面积增大，外围电路更多更复杂，导致延时增加
Notes: 其他的请同学们自行分析或参考教材。

## Slide 20
关于Cache缺失，以下描述正确的是：
增大Cache容量，可以降低容量缺失和冲突缺失，但会造成更大的命中时间
无限容量的Cache可以完全避免Cache缺失
全相联的Cache冲突缺失率最高
增加Cache行的数量会提高冲突缺失率
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 21
习题解析
  正确，显然可以降低容量缺失。增大容量相当于增加cache总行数，使得原本的对应关系变得更加分散，从而减少冲突缺失。但是cache容量增大将带来物理连线的延时增加，从而造成更大的命中时间。
  错误，无法避免强迫性缺失。
  错误，全相联映像中不会发生冲突缺失，冲突缺失只会出现在组相联映像和直接映像中。
  错误，实际上会降低冲突缺失率。因为可以将主存的块对应到更多的cache行中，使得原本的对应关系变得更加分散。
习题解析 答案：A

## Slide 22: Cache性能评估
Cache性能评估
  Cache缺失的3C原则
  Cache评价指标
  如何提高Cache性能

## Slide 23: Cache性能评估：Cache评价指标
CPU时间可以分成两部分：
  CPU花在执行程序上的时钟周期
  CPU花在等待存储器系统上的时钟周期
通常把Cache命中时的访问开销算作CPU正常执行周期的一部分
CPU时间 ＝时钟周期×
(CPU执行时钟周期数 + 存储器停顿时钟周期数)

## Slide 24: Cache性能评估：Cache评价指标
存储器的停顿主要是Cache缺失导致
存储器停顿时钟周期数可以分为两部分：
  读操作引起的停顿
  写操作引起的停顿
存储器停顿时钟周期数 ＝
读停顿时钟周期数 + 写停顿时钟周期数

## Slide 25: Cache性能评估：Cache评价指标
读停顿时钟周期数由程序中读访问的次数、读缺失率、读缺失损失决定
读停顿时钟周期数 ＝
读次数 × 读缺失率 × 读缺失损失

## Slide 26: Cache性能评估：Cache评价指标
写缺失导致停顿的情况
  对于写通过(Write Through)且缺失时先加载Cache的方式而言，写停顿主要包括：
    写缺失停顿：在进行写操作之前，首先要将缺失的主存储器块装入对应的Cache行中
    写缓冲区停顿：写操作时缓冲区已满，需要检查写缓冲区
写通过的停顿时钟周期数
＝ 写次数 × 写缺失率 × 写缺失损失
+ 写缓冲区停顿周期数

## Slide 27: Cache性能评估：Cache评价指标
写缺失导致停顿的情况
  对于写回(Write Back)且缺失时先加载Cache的方式而言，写停顿主要包括：
    写缺失停顿：在进行写操作之前，首先要将缺失的主存储器块装入对应的Cache行中
    替换操作产生额外停顿
写回的停顿时钟周期数
＝写次数 × 写缺失率 × 写缺失损失
+ 替换操作停顿周期数

## Slide 28: Cache性能评估：Cache评价指标
对于缺失时先加载Cache行的Cache而言，读和写的缺失损失是相等的，都是将缺失的块装入Cache所花的时间
对于精心设计的Cache系统而言，写缓冲区停顿、替换停顿均可忽略
存储器停顿时钟周期数 ＝
访问次数 × 缺失率 × 缺失损失

## Slide 29: Cache性能评估：Cache评价指标
例1：已知处理器基本CPI = 2，在如下条件下计算理想情况下CPU性能是实际情况下的多少倍
  执行程序时指令Cache缺失率为2%，数据Cache缺失率为4%
  缺失损失为100个时钟周期，访问数据存储器指令的比例为36%
解答：设程序的指令数为I
  指令缺失时钟周期数：I × 2% × 100 = 2I
  数据缺失时钟周期数：I × 36% × 4% × 100 = 1.44I
  因此，实际CPI = 2 + 2 + 1.44 = 5.44
  理想机器的性能与实际机器的倍数关系：

## Slide 30: Cache性能评估：Cache评价指标
例2：例1的基本CPI由2减为1，其他条件不变。计算理想情况下CPU性能是实际情况下的多少倍
解答：设程序的指令数为I
  指令缺失时钟周期数：I × 2% × 100 = 2I
  数据缺失时钟周期数：I × 36% × 4% × 100 = 1.44I
  因此，例2的实际CPI = 1 + 2 + 1.44 = 4.44
  理想机器的性能是例2机器的：4.44 / 1 = 4.44倍
  例2机器的性能是例1机器的：5.44 / 4.44 = 1.23倍
CPI减半，但是性能没有提升一倍！

## Slide 31: Cache性能评估：Cache评价指标
例3：例1的处理器时钟频率加倍，其他条件不变（访问存储器的绝对延时不变）。计算例3中的CPU性能是例1的多少倍
解答：设程序的指令数为I
  指令缺失时钟周期数：I × 2% × 200 = 4I
  数据缺失时钟周期数：I × 36% × 4% × 200 = 2.88I
  因此，例3的实际CPI = 2 + 4 + 2.88 = 8.88
  例3机器的性能与例1机器的倍数关系：
频率翻倍，但是性能没有提升一倍！

## Slide 32: Cache性能评估
Cache性能评估
  Cache缺失的3C原则
  Cache评价指标
  如何提高Cache性能

## Slide 33: Cache性能评估：如何提高Cache性能
Cache缺失率和相联度之间的关系
  2路组相联相比于1路组相联(直接映像)的数据缺失率下降的比例约为15%
  更高的相联度对数据缺失率的改进有限
相联度 | 数据缺失率
1 | 10.3%
2 | 8.6%
4 | 8.3%
8 | 8.1%
SPEC2000基准测试的数据缺失率

## Slide 34: Cache性能评估：如何提高Cache性能
多级cache策略
  为进一步缩小现代处理器高时钟频率与DRAM相对较慢之间的差距，处理器多采用多级Cache
  以两级Cache为例
    如果访问L1 Cache时缺失，则访问L2 Cache
    如果L2 Cache包含所请求的数据，则缺失损失就是L2 Cache的访问时间，这要比主存的访问时间少得多
处理器
寄存器
L1 cache
主存
L2 cache
访问时间
0.5 clk
1 clk
5 clks
10-50 clks

## Slide 35: 缓存性能的分析：二级缓存
P
registers
L1
Main
Memory
访问时间
1 clk
10 clks
平均访问时间 =
th + (1-h)tm
平均访问时间 =
1 + 0.30*10 = 4 clks
(比没有cache时强)
假定 hL1 = 70%
平均访问时间
= 1 + 0.30*(5+0.10*10)
= 1 + 0.3*6 = 2.8 clks
(better than L1 only – 4 clks)
P
registers
L1
L2
主存储器
访问时间
1 clk
5 clks
10 clks
平均访问时间 =
hL2 = 90%
L2平均访问时间
L1平均访问时间
th + (1-)tm
tL1 + (1-hL1)(tL2 + (1-hL2)tm)
Notes: 更进一步的，我们还可以插入更多级缓存。类似前面一级缓存的分析思路，我们可以计算出，在这个例子里面，二级缓存方案的平均访问时间为2.8个时钟周期，比一级缓存方案的4个时钟周期减少了30%的延迟。这种多级缓存技术在我们现有的CPU中已经广泛使用。但是层级越多，系统越复杂。所以常见的缓存不会超过3级。同学们可以根据作业中的场景，做一个具体的分析和评估。

## Slide 36: Cache性能评估：如何提高Cache性能
多级cache策略
  以两级Cache为例，L1和L2 Cache的设计思想不同：
    L1 Cache致力于减少命中时间，以获得较短的时钟周期
    L2 Cache致力于降低缺失率，以减少访问主存的缺失损失
  由于L2 Cache的存在，L1 Cache缺失造成的损失大大减少，缺失率高一些也没关系。所以L1 Cache通常较小，以减少命中时间。
  由于L1 Cache的存在，L2 Cache的命中时间仅影响L1 Cache的缺失损失，不直接影响L1 Cache的命中时间和处理器时钟周期。所以L2 Cache通常较大，块容量也比L1 Cache大

## Slide 37: Cache性能评估：Cache评价指标
例：对于如下参数的存储系统，请计算用两级cache的速度是一级cache速度的多少倍。
  已知处理器的基本CPI=1，时钟频率为5GHz
  访问一次主存的时间为100ns
  假设L1 cache缺失率为2%，对L1 cache访问仅需一个周期
  L2 cache的命中和缺失访问时间都是5ns，其缺失率仅为0.5%
解答：
  处理器时钟频率为5GHz，则时钟周期为0.2ns
  访问一次主存的周期损失为：100ns / 0.2ns = 500
  访问L2 cache的周期损失为：5ns / 0.2ns = 25
  情况一：只有一级cache
  CPI_1 = 1 + 2%×500 = 11
  情况二：有两级cache
  CPI_2 = 1 + 2%×(25 + 0.5%×500) = 1.55
  因此采用两级cache相比于一级cache的处理器速度倍数为：
  11 / 1.55 = 7.10倍

## Slide 38: Cache性能评估：如何提高Cache性能
关于Cache性能的三点总结：
  Cache的性能
    处理器速度加快(降低CPI or 提高时钟频率)，存储器阻塞周期的影响也相对增加
    Cache的容量、行大小会影响其性能
  利用组相联降低缺失率
    降低缺失率 vs. 比较器成本
  利用多级Cache策略降低缺失损失
    成本和工艺的限制以及时钟频率的极限使得一级Cache不能做的更大

## Slide 39
以下说法正确的是：
Cache的相联度不影响总的命中率
全相联映像中不存在冲突缺失
Cache增加写缓冲能够降低CPU停顿时间
采用多级Cache可以降低平均访问时间
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 40
习题解析
  错误，提高相联度是有可能提高命中率的，但往往在相联度很高时再提升相联度，命中率提升不明显
  正确，冲突缺失在直接映像和组相联映像中存在
  正确，写缓冲可以使CPU不必等待写操作完成而去处理其他指令。需要对写缓冲容量进行权衡
  正确，多级cache可以有效降低平均访问时间并提高命中率。需要对cache的级数进行权衡
Quiz3 多选题
习题解析 答案：BCD

## Slide 41: 小结
存储系统基础：半导体存储器
  SRAM、DRAM的基本电路、读写流程及各自特点
  存储器的三个基本参数
存储系统的设计理论
  局部性原理：时间局部性、空间局部性
  存储器层次结构及其性能指标

## Slide 42: 小结
Cache技术
  Cache基本结构、Cache存储体结构
  Cache的地址映像机构，三种地址映像方式：直接相联映像、全相联映像、组相联映像
  读数据时的替换操作：随机法、FIFO、LRU
  写数据时的更新操作：写通过、写回
Cache性能评估
  3C原则：强迫性缺失、容量缺失、冲突缺失
  Cache的评价指标
  多级cache策略简介
Notes: 总结我们今天的课程，有好几点是需要同学们深入理解的。
第一，我希望同学们理解，虽然我们有诸多类别、不同实现原理的存储器，却没有一款是在各个方面都有完美的表现，他们往往在不同的方面表现突出。这往往是很多领域中的现实写照。
第二，我希望同学们体会，即便没有完美的技术或者模块，可以通过优化组合和设计，让它们组成的系统扬长避短，表现更加。这在你们今后的科研和工作中的一大利器。
第三，我希望同学们反思，和所有的事物一样，存储器也有发展的一个历史过程，在不同阶段，也往往会遇到不同的瓶颈限制。有一些存储器，就像软盘，没能迈过那个坎，被其他超越了，也就变成了历史。

## Slide 43
第八讲 存储器与总线外设
第3-2部分 总线和外设
数字逻辑与处理器基础
Fundamentals of Digital Logic and Processor
李学清
#腾讯会议：858-8541-2550
2024年6月4日

## Slide 44: 本节课内容和目标
知识点：概念、原理和指标
  基本总线拓扑结构、分类、数据I/O和外围连接的应用
能力
  用总线连接多个设备的基本原则和方法
思想
  时空：信息（数据、控制等）互连和权衡
不重点考察，可能会考察相关简单概念，但不会考察相关计算和具体实现细节

## Slide 45: 目录
引言
  总线的拓扑结构及分类
总线通信原理
外设工作原理

## Slide 46: 知识回顾
典型的计算机体系架构
  冯·诺伊曼架构
主机系统
存储器
输出
设备
输入
设备
运算器
控制器
数据通路
控制信号

## Slide 47: 引言
处理器的外部设备种类，数量繁多
  处理器如何和这些组件进行高效通信？
处理器
键盘
鼠标
网络适配器
磁盘
输入
设备
显示器1
显示器2
网络适配器
VR/AR
输出
设备
内存1
内存2
存储器

## Slide 48: 引言
分散连接
  处理器和每个设备都有独立的通信通道
  布局布线困难，可扩展性差
处理器
键盘
鼠标
网络适配器
磁盘
输入
设备
显示器1
显示器2
VR/AR
输出
设备
内存1
内存2
存储器
网络适配器

## Slide 49: 引言
所有外部设备接在统一的接口（总线）上
  布局布线简单，可扩展性强
处理器
键盘
鼠标
网络适配器
磁盘
输入
设备
显示器1
显示器2
网络适配器
VR/AR
输出
设备
内存1
内存2
存储器
DATA

## Slide 50: 目录
引言
  总线的基本结构和分类
总线的工作原理
外设的工作原理

## Slide 51: 总线的基本结构和分类
总线是什么？
  总线（Bus）指在计算机系统内，各个部件传递信息（如交换数据、传送控制信号）使用的一组或多组公共连接线（通信干线）
总线做什么？
  总线负责在设备间传输数据，以及传输和数据相关的地址信号和控制信号

## Slide 52: 总线的基本结构和分类
总线的基本参数：
  总线宽度：也称为总线位宽，指总线中传输线的数量
  总线传输频率：总线上数据传输时的频率
  标准传输率：也称为总线带宽，指总线上单位时间能够传输的最大数据量。
  负载能力：在保证总线正常工作的前提下，总线能够挂载的设备数目

## Slide 53: 总线的基本结构和分类
总线可以按照总线数量划分为：
  单总线结构：有且仅有一条总线
  双总线结构：有且仅有两条总线
  多总线结构：存在三条或三条以上总线
单总线结构
双总线结构
1
1
2

## Slide 54: 总线的基本结构和分类
单总线结构：
  所有计算机组件均连接在同一条总线上
  优点：结构简单，易于扩展
  缺点：不同速度设备间相互影响，整体通信效率低
IO设备操作耗时，
会长时间占据总线，
其他设备无法使用总线
整体通信效率低

## Slide 55: 总线的基本结构和分类
双总线结构：
  除了系统总线外，分离出速度较快的存储器和处理器之间的总线，作为独立的主存总线
  保证了存储器和处理器间的高效通信
和系统总线独立，
且并行的主存总线

## Slide 56: 总线的基本结构和分类
多总线结构：
  单总线和双总线往往不能满足当今计算机系统的高效通信需求，一般采用多总线结构
ARM Cortex-M3处理器总线示意图
AHB：高级高性能总线
APB：高级外围总线
除此之外还有常用的AXI（高级可拓展接口）总线

## Slide 57: 目录
引言
  总线的基本结构和分类
总线的工作原理
外设的工作原理

## Slide 58: 总线的工作原理
基于总线进行数据传输面临的挑战：
  总线上任意两个设备上都可能发生数据传输
    一般地，主动发起基于总线的数据传输成为主设备，另外一个设备称为从设备
    主线上的每个设备都有自己独一无二的设备地址
  总线可能正在被其他设备占用
    总线一般采用申请-使用流程，总线空闲时才能使用
基于总线的通信
先申请，后使用
处理器
IO设备
点对点通信
有需要即可使用

## Slide 59: 总线的工作原理
总线信息传输的四个阶段
  申请阶段：主设备请求占用总线，由总线仲裁器决定哪个主设备可以占用总线
  寻址阶段：主设备占用总线，发送从设备地址，启动从设备
  传输阶段：主设备占用总线，和从设备进行数据传输
  结束阶段：主设备停止占用总线
  以上四个阶段构成一个完整的总线传输周期

## Slide 60: 总线的工作原理
总线信息传输的四个阶段示例
申请阶段
处理器向总线仲裁器申请：
处理器申请使用主线
总线仲裁器发现总线空闲：
处理器可以使用总线
处理器准备启动从设备(IO设备)：
启动IO设备（0x01）
IO设备监听总线并回复：
IO设备（0x01）已经启动
寻址阶段
传输阶段
结束阶段：停止占用
1
2
3
4

## Slide 61: 总线的工作原理
总线仲裁器是什么？
  总线上可能同时有多个设备申请占用总线，总线仲裁器决定下一个总线传输周期哪个设备占用总线
    设备1和设备2同时申请占用总线，仲裁器决定设备1占用，于是设备1开始占用，设备2继续等待
  根据仲裁器所在的位置可以分为：集中式仲裁系统和分布式仲裁系统

## Slide 62: 总线的工作原理
集中式仲裁系统：
  总线判优的控制逻辑集中在全局位置上的总线仲裁器
  可以划分为三大类：链式查询，计数器查询以及总线独立请求与准许
总线
仲裁器
总线仲裁器统一处理
所有设备的总线请求

## Slide 63: 总线的工作原理
集中式仲裁系统（链式查询）：
  按照硬件顺序依次查询是否有总线申请
  设备使用总线的优先级由硬件结构确定
    例子中，主设备0优先级最高，主设备N优先级最低
    信号线说明：总线请求(BR, bus request)、总线占用(BS, bus busy)以及总线允许(BG, bus grant)
（BG信号为1）主设备0可以占用总线，BG信号置0
（BG信号为1）主设备N可以占用总线

## Slide 64: 总线的工作原理
集中式仲裁系统（计数器查询）：
  在有总线申请后，按照计数器顺序逐步查询设备
  设备使用总线的优先级由计数器顺序确定
    例子中，主设备1优先级最高，主设备N优先级最低
计数器顺序：
1，主设备1
2，主设备0
3，主设备N
接受到总线请求后，按顺序依次查询这些设备

## Slide 65: 总线的工作原理
集中式仲裁系统（总线独立请求与准许）：
  每个设备和总线仲裁器均有独立的连接
  设备使用总线的优先级由仲裁器内部设定决定
    例子中，主设备N优先级最高，主设备1优先级最低
仲裁器内部顺序：
1，主设备N
2，主设备0
3，主设备1
接受到总线请求后，直接同意优先级最高的设备的申请

## Slide 66: 总线的工作原理
分布式仲裁系统：
  总线判优的控制逻辑分散在与总线相连的各个设备上
  每个设备都有独立的仲裁器判断本身设备能否占用总线
当处理器和存储器同时申请占用总线
两个仲裁器比较自己的申请优先级
优先级高的占用，优先级低的退出
仲裁器
仲裁器
仲裁器

## Slide 67: 目录
引言
  总线的基本结构和分类
总线的工作原理
外设的工作原理

## Slide 68: 外设的工作原理
外设是什么？
  外设是外部设备的简称，是指连接在计算机系统上，处理器以外的硬件设备
外设做什么？
  外设用来扩展或增强所连接的计算机系统的功能或性能
处理器
键盘
鼠标
网络适配器
磁盘
输入
设备
显示器1
显示器2
网络适配器
VR/AR
输出
设备
内存1
内存2

## Slide 69: 外设的工作原理
常见的外设
  键盘，鼠标，显示器，固态硬盘等

## Slide 70: 外设的工作原理
外设可以按照功能划分为：
  输入设备：键盘，鼠标等
  输出设备：显示器等
  存储器设备
  网络设备

## Slide 71: 外设的工作原理
通过外设扩展处理器功能面临的挑战：
  外设和外部环境的交互信息，外设和处理器的交互信息，两者往往是不同的
    例如：对于键盘，我们和键盘交互采用的是物理信号（敲击按键），键盘和处理器交互是数字信号
  因此需要程序来进行两种不同信息的转换， 这类应用程序也被称为驱动程序
用户
键盘
此图为示意图
实际结构更复杂
敲击
驱动程序
处理器
电信号
数字
信号

## Slide 72: 外设的工作原理
通过外设扩展处理器功能面临的挑战：
  不同外设，交互信息多样
    例如：104键键盘和87键键盘同样按‘Q’键产生的信息不同
  因此，每一种外设都要有对应的驱动程序
用户
键盘
此图为示意图
实际结构更复杂
敲击
驱动程序0
电信号
用户
鼠标
点击
驱动程序1
处理器
电信号

## Slide 73: 外设的工作原理
外设和对应的驱动程序共同组成外设系统
  对数据和信息起着传输、转送和存储的作用
  是计算机系统中的重要组成部分
用户
键盘
此图为示意图
实际结构更复杂
敲击
驱动程序0
电信号
用户
鼠标
点击
驱动程序1
处理器
电信号
外设系统

## Slide 74: 外设的工作原理
外设系统的一个重要功能就是和处理器进行通信
  途径：通过什么和处理器进行通信？
  方式：和处理器采用怎样的方式通信？
用户
键盘
敲击
驱动程序0
电信号
用户
鼠标
点击
驱动程序1
处理器
电信号
外设系统
通信

## Slide 75: 外设的工作原理
通过什么和处理器进行通信：
  特殊指令访问，例如x86指令集中的in和out指令
  内存映射地址访问，将某段内存映射为某一外设和处理器通信的专用内存（主流方案）
    例如0x40000000为IO设备1的专用内存，IO设备通过改写内存数据来告知处理器自身产生的信息
Cache
处理器
内存地址映射后会被外设修改，不能使用Cache

## Slide 76: 外设的工作原理
和CPU采用怎样的方式通信：
  轮询式，设置状态信号，处理器周期性查看状态信号
  中断式，设置中断信号，当中断信号到来时，中断处理器当前程序，执行中断程序
ready为状态信号，为1时代表数据准备完成
full为中断信号，为1时触发处理器中断
Notes: 轮询方式要求 IO 系统将自身的状态信息反映在预设的状态寄存位上，处理 器会周期地查看状态寄存位上的表征的 IO 系统状态信息，并根据状态信息决定 是否发生，如何发生，发生了怎么样的信息。
轮询式：当且仅 当 IO 系统空闲，且能够向外输出一个字符时，IO 系统才会将 ready 信号置为 1，其他情况下，例如 IO 系统正在进行字符串的输出时，ready 信号均为 0。

## Slide 77: 总线和外设总结
总线
  是什么：总线是计算机系统内，各个部件传递消息使用的一组或多组公共连接线
  有哪些：总线可以按照数量划分为单总线结构，双总线结构以及多总线结构
  工作流程：总线传输的四个阶段，以及总线仲裁器的分类及原理

## Slide 78: 总线和外设总结
外设
  是什么：外设是指连接在计算机系统上，处理器以外的硬件设备
  有哪些：输入设备、输出设备、存储器设备以及网络设备
  工作流程：外设和对应驱动程序组成外设系统。外设系统和CPU交互通道一般采用内存映射地址访问，采用轮询式或中断式处理外设信息

## Slide 79: 附录
自学（不要求）

## Slide 80: 缓存缺失: 3C原则 – 自学样例
例子: 循环
  矩阵数据: 32  32, 主存块大小: 8 data  128 blocks
  Cache容量: 64 data, Cache行大小: 8 data  8 lines
  数据被存储在矩阵行中, 并且按矩阵列读取
直接映射Cache
  强制性缺失: 每个主存块都有一次，总共128次
  容量不足缺失: 只有行 3和行 7, 总共224次
  冲突缺失: 发生在行 0, 1, 2, 4, 5, 6, 总共672次
冲突缺失主导
Block 0
Line 0
Block 1
Line 1
Block 2
Line 2
Block 3
Line 3
Block 4
Line 4
Block 5
Line 5
Block 6
Line 6
Block 7
Line 7
…
Line 0, 4
Line 1, 5
Line 2, 6
Line 3, 7
Block 124
Line 4
Block 125
Line 5
Block 126
Line 6
Block 127
Line 7
Matrix Column 0~31
Matrix Row 0~31
Block 8
Line 0
Block 9
Line 1
Block 10
Line 2
Block 11
Line 3
Notes: 这里实际上画的是主存的数据排布，每个框代表一个主存块，第一行依次是块0、1、2、3，第二行依次是块4、5、6、7，等，红线代表数据读取的顺序，虚线划分以及标注的Line 0，4等代表这些主存块对应的cache行

## Slide 81: 缓存缺失: 3C原则 – 自学样例
例子: 循环
  矩阵数据: 32  32, 主存块大小: 8 data  128 blocks
  Cache容量: 64 data, Cache行大小: 8 data  8 lines
  数据被存储在矩阵行中, 并且按矩阵列读取
全相联Cache
  强制性缺失: 每个主存块都有一次，总共128次
  容量缺失:除了首次访问外还缺失了, 总共896次
  冲突缺失: 不存在
容量缺失主导
Block 0
Line 0
Block 1
Line 1
Block 2
Line 2
Block 3
Line 3
Block 4
Line 4
Block 5
Line 5
Block 6
Line 6
Block 7
Line 7
… …
Block 124
Line 4
Block 125
Line 5
Block 126
Line 6
Block 127
Line 7
Matrix Column 0~31
Matrix Row 0~31
No fixed line mapping between cache and memory
Notes: 这里实际上画的是主存的数据排布，每个框代表一个主存块，第一行依次是块0、1、2、3，第二行依次是块4、5、6、7，等，红线代表数据读取的顺序，虚线划分以及标注的Line 0，4等代表这些主存块对应的cache行

## Slide 82: 缓存缺失: 3C原则 – 自学样例
例子: 循环
  矩阵数据: 32  32, 主存块大小: 8 data  128 blocks
  Cache容量: 64 data, Cache行大小: 8 data  8 lines
  数据被存储在矩阵行中, 并且按矩阵列读取
2-路组相联Cache
  强制性缺失: 每个主存块都有一次，总共128次
  容量缺失: 只有组3，总共224次
  冲突缺失: 组0，1，2中发生，总共672次
冲突缺失主导
Block 0
Set 0
Block 1
Set 1
Block 2
Set 2
Block 3
Set 3
Block 4
Set 0
Block 5
Set 1
Block 6
Set 2
Block 7
Set 3
… …
Set 0
Set 1
Set 2
Set 3
Block 124
Set 0
Block 125
Set 1
Block 126
Set 2
Block 127
Set 3
Matrix Column 0~31
Matrix Row 0~31
Notes: 这里实际上画的是主存的数据排布，每个框代表一个主存块，第一行依次是块0、1、2、3，第二行依次是块4、5、6、7，等，红线代表数据读取的顺序，虚线划分以及标注的Line 0，4等代表这些主存块对应的cache行

## Slide 83: 缓存缺失: 3C原则 – 自学样例
强制缺失: 每个主存块一次, 总共128次
直接映射
  容量缺失: 只有行3，7，总共224次
  冲突缺失: 行0，1，2，4，5，6中发生, 总共672次
全相联
  容量缺失: 除了首次访问外还缺失了, 总共896次
  冲突缺失: 不存在
2-路组相联
  容量缺失: 只有组 3，总共224次
  冲突缺失: 发生在组 0，1，2，总共672次
 | 强制 | 容量 | 冲突
直接映射 | 存在 | 存在 | 主导
全相联 | 存在 | 主导 | /
组相联 | 存在 | 存在 | 主导
冲突缺失主导
容量缺失主导
冲突缺失主导