## Slide 1
实验安排
分组安排：
  全班42名学生，共分为21组，每组1~3名学生，每组分配一块FPGA。
实验安排：
  时间：第12~16周，星期二第3，4节；地点：微所B313
  第12周：基于E902，通过VCS、FPGA验证，熟悉SoC的基本结构
  第13周：基于E902，修改SoC，添加一块数据存储，将数据写入并读出打印
  第14，15, 16周：实现MIPS核，将MIPS加入带存储外设中，形成添加MIPS计算核的新的SoC，并通过VCS仿真和FPGA验证。
  说明：
    第15, 16周只进行实验验收；
    需大家在12~16周实现一个5级MIPS处理器
    最终提交时间见网络学堂公告，暂时定为最晚7月7日

## Slide 2
支持的指令:
  访存指令:lw，sw 指令，必选。
  算术逻辑指令: add，addi, addiu, sub，and，or，xor，andi，ori, xori, lui, slt，sll，srl指令，必选。
  转移指令:beq，bne，j，jal, jr 指令，必选。
  附件《mips32v2指令集.pdf》里有说明的其他指令，可选。
支持的功能:
  支持数据相关检测处理(forwarding or bypass)，必选;
  支持转移冒险处理(流水线冲刷)，可选。(如不支持此项，在汇编时遇 到转移指令必须手动插入空泡，保证程序正确执行)。
  异常和中断处理，可选。
  课件或教参里面提及的其他功能，可选。
期望输出： 39 25 84 1d 02 dc 09 fb dc 11 85 97 19 6a 0b 32
实现一个5级流水MIPS处理器

## Slide 3
提交文件：
  作业报告：word/PDF，报告中给出5级流水线的数据通路和控制通路结构图；提交微处理器ASIC DC综合的电路时延、面积、功耗的结果报告；报告中给出不同功能模块的Verilog仿真测试结果
  Verilog源代码
  综合脚本，约束，综合输出文件
完成度说明：如果未能完成MIPS核全部功能验证，提交当前完成版本即可，最后会根据实现程度量化实验分数。
实现一个5级流水MIPS处理器